МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Архитектурно-конструкторское бюро «Конарх»

Строительство помещения по первичной

обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

в деревне Домжерицы

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

34.02/16-ОВОС

Заказчик: Государственное природоохранное учреждение

«Березинский биосферный заповедник»

| Главный инженер проекта |  | В.З. Корбан |
| --- | --- | --- |

г.Гродно

2017

##### СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Резюме нетехнического характера | 4 |
| 1 | Общая характеристика планируемой деятельности | 26 |
| 1.1 | Краткая характеристика проектируемого объекта | 26 |
| 2 | Альтернативные варианты технологических решений и | 30 |
|  | размещения планируемой деятельности |  |
| 3 | Оценка существующего состояния окружающей среды региона | 31 |
|  | планируемой деятельности |  |
| 3.1 | Природные компоненты и объекты | 31 |
| 3.1.1 | Климат и метеорологические условия | 31 |
| 3.1.2 | Атмосферный воздух | 33 |
| 3.1.3 | Поверхностные воды | 40 |
| 3.1.4 | Геологическая среда | 45 |
| 3.1.5 | Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 47 |
| 3.1.6 | Растительный и животный мир. Леса | 50 |
| 3.2 | Природоохранные и иные ограничения | 57 |
| 3.3 | Социально-экономические условия | 57 |
| 3.3.1 | Население | 57 |
| 3.3.2 | Экономика | 58 |
| 4 | Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду | 60 |
| 4.1 | Воздействие на атмосферный воздух | 60 |
| 4.2 | Воздействие физических факторов | 65 |
| 4.3 | Воздействие на геологическую среду | 68 |
| 4.4 | Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 69 |
| 4.5 | Воздействие на поверхностные и подземные воды | 70 |
| 4.6 | Воздействие на растительный и животный мир, леса | 71 |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами | 72 |
| 4.8 | Оценка социально-экономических последствий реализации | 73 |
|  | планируемой деятельности | 73 |
| 4.9 | Оценка последствий возможных проектных и запроектных | 73 |
|  | аварийных ситуаций |  |
| 5 | Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации | 75 |
|  | воздействия планируемой деятельности |  |
| 6 | Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) | 77 |
| 7 | Альтернативы планируемой деятельности | 78 |
| 8 | Выводы по результатам проведения оценки воздействия | 79 |
|  | Список использованных источников | 82 |
| Приложение А | Письмо ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 32 от 06.03.2015 «О фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» | 83 |
| Приложение Б | Разбивочный план с ИЗА | 85 |
| Приложение В | Карты-схемы приземных концентраций загрязняющих веществ | 86 |

ВВЕДЕНИЕ

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 года № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля         2002 года № 126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды (статья 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.

Планируемое строительство помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» в д. Домжерицы попадает в перечень объектов, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке (статья 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З                     от 18.07.2016 г.).

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду

планируемой хозяйственной деятельности по объекту

«Строительство помещения по первичной обработке и хранению

дикорастущей продукции в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

в деревне Домжерицы»

Определения основных терминов. Сокращения

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными природными компонентами окружающей среды является земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности

ПДК – предельно-допустимая концентрация

СЗЗ – санитарно-защитная зона

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели,                процедура

Планируемое строительство помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» в д. Домжерицы попадает в перечень объектов, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке (статья 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З                     от 18.07.2016 г.).

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:

– оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемого строительства;

– принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Краткая характеристика планируемой деятельности

Проектом предусматривается строительство цеха по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции (диких животных).

Производство состоит из следующих основных участков:

- первичная переработка туш животных;

- холодильные камеры для мяса.

В цехе по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции размещены основные помещения:

- разделочный цех (грязная и чистая зона);

- холодильные камеры (охлаждаемая камера – 1 шт., камера для замораживания мяса или хранения замороженного мяса (карантин) – 1 шт., камера для замораживания мяса или хранения замороженного мяса – 1 шт.);

- технические помещения;

- бытовые помещения.

Убитые туши животных на территорию предприятия доставляется из охотхозяйства автотранспортом и выгружается в цех, там производится осмотр туш животных ветврачом для ветеринарной и качественной его оценки.

Далее туша поступает в разделочный цех где происходят процессы обескровливания, снятия шкуры, удаления копыт и головы. Далее туша поступает на разделку на полутуши и четвертины, а затем на охлаждение и заморозку в морозильную камеру (карантин). После проведения ветеринарных исследований мясо отправляется на хранение в морозильную камеру или на отгрузку потребителю.

Предусмотрена безотходная технология производства. Замороженные непищевые отходы - техсырье (шкура, копыта, головы, кровь) в конце смены отправляется в вольеры на корм зверям. Для накопления техсырья в цехе установлен морозильный ларь.

.

Контроль качества применяемого сырья и выпускаемой продукции (необходимые химико-аналитические, радиологические и микробиологические исследования) планируется осуществлять в специализированных аккредитованных лабораториях по договору.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности

В проекте предусмотрено современное оборудование отечественное и стран СНГ, которое позволит максимально механизировать и автоматизировать технологические процессы по переработке туш животных.

Все технологические решения разработаны в соответствии с нормативной документацией, устанавливающей требования к технологическим процессам в пищевой промышленности.

В связи с этим альтернативные варианты технологических решений не рассматривались.

Выбор площадки под строительство помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в д. Домжерицы на территории ГПУ "Березинский биосферный заповедник" обусловлена непосредственной близостью охотугодий, что привлечет потенциальных клиентов и позволит быстро и эффективно предприятию развиваться. Альтернативные варианты размещения не рассматривались.

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы), выбранную территорию можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности.

Краткая оценка существующего состояния окружающей среды,              социально-экономических условий

Климат и метеорологические условия

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» ГПУ «Березинский биосферный заповедник» расположен в пределах климатического подрайона IIВ.

Климат территории заповедника умеренно-континентальный с теплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой с неустойчивым (особенно в последние годы) снежным покровом.

Средняя годовая (1960-2011 гг.) температура приземного слоя воздуха составляет 5,6 °С, в отдельные годы колеблется в пределах 3,4-7,3 °С. Средняя месячная температура изменяется от минус 6,3 °С в январе до 17,3 °С в июле, но нередко происходит смещение тепла на июнь или август, а холода – на декабрь или февраль. Абсолютные пределы колебания температуры – минус 36,6 и плюс 35,3 °С.

Средняя годовая (1960-2011 гг.) сумма атмосферных осадков составляет    696,7 мм, в разные годы – 509,3–980,4. Максимум осадков выпадает в теплое время (май-сентябрь) – 375,0 мм, с временным диапазоном 154,1-681,5 мм. Относительная влажность высокая на протяжении всего года (81 %), максимум (83-88 %) наблюдается в октябре-феврале, минимум (73-76 %) – в апреле-июле. Абсолютная влажность низкая в зимний период (0,5-0,7 мбар), с марта возрастает, особенно резко (3,1-5,8 мбар) – от апреля к июлю, а в июне достигает максимальных значений – 6,0 мбар.

Первые снегопады возможны в октябре-ноябре, самые поздние – в конце марта – начале апреля. Постоянный снежный покров устанавливается в середине – конце ноября и залегает в течение 106 дней, по годам – от 51 до 161 дня. Разрушение снежного покрова происходит в среднем в конце марта.

Атмосферные циркуляционные процессы региона обеспечивают в целом преобладание западных и юго-западных ветров, весной и летом возрастает повторяемость восточных и юго-восточных, зимой – южных, определяющих колебания погоды, с летними похолоданиями и зимними оттепелями.

Фоновые концентрации на данной территории не превышают установленные нормативы и имеют следующие значения: твердые частицы - 69 мкг/м3; углерода оксид - 616 мкг/м3; серы диоксид - 37 мкг/м3; азота диоксид - 30 мкг/м3; аммиак -  49 мкг/м3; формальдегид - 18 мкг/м3; фенол - 3,1 мкг/м3; бензол - 0,9 мкг/м3; бенз/а/пирен - 0,78 нг/м3.

Атмосферный воздух

Мониторинг атмосферного воздуха в районе проектирования в 2015 году проводился непосредственно на станции фонового мониторинга (СФМ) «Березинский заповедник». Мониторинг атмосферного воздуха на СФМ «Березинский заповедник» организован с целью получения информации о региональном фоновом состоянии атмосферного воздуха. В состав станции входят:

- стационарный пункт гидрометеорологических и актинометрических наблюдений;

- стационарный пункт отбора проб атмосферного воздуха и атмосферных осадков для последующего хим. анализа на определение содержания загрязняющих веществ;

- пункт непрерывного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

- пункт мониторинга загрязнения снежного покрова;

- пункт радиационного мониторинга;

- химическая лаборатория для первичной обработки и анализа отбираемых проб на определение содержания загрязняющих веществ.

В число объектов окружающей среды для мониторинга входит: атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров.

В число наиболее приоритетных загрязняющих атмосферный воздух веществ, измеряемых в заповеднике, включены: серы диоксид, азота оксиды, приземный озон, углерода оксид, углерода диоксид, твердые частицы, тяжелые металлы и летучие органические соединения.

В пробах атмосферных осадков определяются: основной солевой состав, тяжелые металлы и кислотность.

По результатам непрерывных наблюдений, в 2015 г. содержание в воздухе сульфатов, твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), твердых частиц, фракции размером до 10 микрон, тяжелых металлов, приземного озона, углерода оксида и углерода диоксида понизилось. Неблагоприятное влияние метеоусловий проявилось в феврале – марте и было связано с дефицитом осадков, в августе – с крайне неблагоприятными метеоусловиями, обусловившими образование смога на большей части республики и в конце октября – с отсутствием осадков, мощными приземными инверсиями и большой повторяемостью слабых ветров и штилей. В остальное время года основная роль в формировании уровня загрязнения воздуха принадлежала региональному и глобальному переносу.

По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация серы диоксида составляла 6,4 мкг/м3 (0,13 ПДК).

Среднегодовая фоновая концентрация азота оксида составляла 6,9 мкг/м3, азота диоксида – 7,8 мкг/м3 (0,2 ПДК).

Среднегодовая фоновая концентрация сульфатов составляла 1,18 мкг/м3 и была несколько ниже, чем в предыдущем году. Тенденция среднегодовых фоновых концентраций сульфатов очень неустойчива. Однако, по сравнению с 2006 г. содержание в воздухе сульфатов понизилось на 19 %.

Среднегодовая фоновая концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 12 мкг/м3.

По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация твердых частиц, фракции размером до 10 микрон составляла 9 мкг/м3 (0,2 ПДК) и была ниже, чем в предыдущем году.

Среднегодовые фоновые концентрации свинца и кадмия составляли 2,26 нг/м3 и 0,20 нг/м3, соответственно и были несколько ниже, чем в 2014 г.

Содержание в воздухе бензола было существенно ниже норматива качества. Среднегодовая фоновая концентрация составляла 0,2 мкг/м3. Максимальная среднесуточная концентрация 0,6 мкг/м3 зафиксирована 23 апреля.

По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация приземного озона (О3) составляла 39 мкг/м3 и была существенно ниже, чем в предыдущем году.

Среднегодовая фоновая концентрация углерода оксида составляла 46 мкг/м3 и была несколько ниже, чем в 2014 г.

Среднегодовая фоновая концентрация углерода диоксида (СО2) составляла 826 мг/м3 (в 2014 г. – 833 мг/м3). По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации диоксида углерода варьируются в диапазоне 789 – 833 мг/м3 и согласуются с данными зарубежных станций фонового мониторинга.

Мониторинг атмосферных осадков в 2015 году проводили в 19 пунктах на территории Республики Беларусь. В пробах осадков, отобранных в течение месяца, определяли кислотность, содержание компонентов основного солевого состава и удельную электропроводность.

В 2015 г. в среднем по стране выпало 541 мм осадков, или 82 % нормы (в предыдущем году – 86 %). В течение года осадки выпадали неравномерно. Влажными были январь, май, сентябрь и ноябрь. Больше всего осадков (1,5 нормы) выпало в ноябре. Остальные месяцы года были сухими. Самым сухим был август: в большинстве пунктов мониторинга за месяц выпало менее 10 % нормы. В Пинске и Жлобине осадки практически отсутствовали. Такой сухой август в Беларуси отмечен впервые. В Орше, Борисове, Мозыре и Полоцке дефицит осадков отмечен также в июне.

В 2015 г. величина общей минерализации атмосферных осадков (сумма ионов) варьировалась в диапазоне от 7,8 мг/дм3 (СФМ «Березинский заповедник») до    37,1 мг/дм3 (Барановичи). Осадки с малой минерализацией (не более 15 мг/дм3) отмечены только в четырех пунктах: в Березинском заповеднике, Бресте, Минске и Мозыре.

В Березинском заповеднике минерализация атмосферных осадков повысилась на 44 %. Существенное увеличение суммы ионов в феврале (до 12,89 мг/дм3), по всей вероятности, было связано с региональным переносом загрязняющих веществ, в августе (до 20,21 мг/дм3) – с дефицитом осадков (выпало всего 20 % климатической нормы). Минимальные значения минерализации атмосферных осадков (5,41 – 5,52 мг/дм3) отмечены в сентябре и ноябре – в месяцы с наибольшим количеством осадков. В остальное время года содержание ионов варьировалось в узком диапазоне: от 5,85 мг/дм3 до 9,83 мг/дм3.

Как и в предыдущие годы, качественный состав атмосферных осадков характеризовался существенным разнообразием, однако доминирующая роль принадлежала гидрокарбонатам.

В Березинском заповеднике доминирующее положение (50 %) занимали нитрат-ион и гидрокарбонаты. Доля сульфат-иона составляла 14 %. Максимальное содержание (10,2 мг/дм3) гидрокарбонатов в атмосферных осадках отмечено в августе, сульфат-иона (1,98 мг/дм3) – октябре, нитрат-иона (3,35 мг/дм3) – в феврале.

Кислотность осадков обусловлена распределением вклада основных кислотообразующих ионов (SO2-4 и NO-3) и ионов НСО-3.

Среднегодовые величины рН осадков в Лиде, Минске, на Нарочи, Бобруйске, Березинском заповеднике, Березино, Жлобине и Мозыре находились в пределах   5,9 – 6,1; Барановичах и Полоцке – 6,5 – 6,6; в остальных пунктах – 6,2 – 6,4.

В 6 пунктах в суточных пробах атмосферных осадков зафиксированы кислые (рН < 5,0) осадки, большинство из них – в Жлобине и Мозыре. В Минске и Могилеве количество дней с выпадениями кислых осадков составляло 3 и 4, соответственно, в Бобруйске и Березинском заповеднике – 11 и 12, соответственно. В Мозыре, Бобруйске и Березинском заповеднике выпадения кислых осадков отмечены, в основном, в холодный период года. В Жлобине выпадения кислых осадков отмечали почти ежемесячно. Минимальные значения рН составляли: в Могилеве – 4,74; Бобруйске и Минске – 4,11; Мозыре – 4,23; Жлобине и Березинском заповеднике – 4,06. Следует отметить, что в пяти пунктах минимальные значения рН зафиксированы 21 – 23 января.

Как и в предыдущие годы, для большинства пунктов характерны слабощелочные осадки. В Барановичах, Бобруйске, Пружанах, Орше, Полоцке, Пинске, Гомеле, Бресте, Минске и Борисове повторяемость их была выше 60 %. В 7 пунктах зафиксированы выпадения щелочных осадков (рН>7,0). Чаще всего выпадения щелочных осадков отмечались в Борисове, Орше, Полоцке и Могилеве. Максимальное значение (рН = 8,65) зарегистрировано 23 июня в Могилеве.

В Березинском заповеднике выпадения слабощелочных осадков отмечали во все месяцы, кроме марта. Максимальное значение (рН=6,66) зафиксировано           30 июня.

Таким образом, результаты исследований химического состава атмосферных осадков позволили сделать следующие выводы:

- на СФМ «Березинский заповедник», в Бресте, Минске и Мозыре выпадали осадки с малой минерализацией (не более 15,0 мг/дм3). В Барановичах минерализация осадков составляла 37,1 мг/дм3. В остальных пунктах мониторинга среднегодовая минерализация находилась в пределах от 16,3 мг/дм3 до 28,3 мг/дм3;

- в большинстве пунктов отмечено увеличение минерализации атмосферных осадков. Существенное снижение минерализации осадков зафиксировано только в Пружанах;

- в осадках, выпавших в Барановичах, Борисове, Гродно, Минске, Мозыре, Пинске и Пружанах, доминировали гидрокарбонаты и сульфаты; в Бобруйске, Бресте, Березино, Березинском заповеднике, Гомеле, Жлобине, Могилеве, Новогрудке, Орше и на Нарочи – гидрокарбонаты и нитраты. В Полоцке вклад сульфатов и нитратов в общую минерализацию равнозначен;

- большинство выпадений кислых осадков отмечено в Жлобине и Мозыре, щелочных – в Борисове, Орше, Полоцке и Могилеве. В Полоцке, расположенном в ближнем следе загрязнения от крупного источника выбросов серы диоксида – Новополоцкого промузла, закисление на протяжении многих лет не регистрируется.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 186 от 30.12.2010.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть территории хорошо развита (средняя густота речной сети составляет 0,41 км/км2) и представлена 69 реками с постоянным и сезонным течением. Общая длина их 280 км, протяженность большинства рек (80 %) не превышает 5 км.

Основная площадь заповедника (более 95 %) принадлежит бассейну Березины, одного из крупнейших притоков Днепра, и только около 5 % площади относится к бассейну Западной Двины (истоки рек Уша и Кесты).

Крупнейший левый приток Березины р. Сергуч пересекает центральную часть заповедника в юго-западном направлении на протяжении 35 км.

Морфометрические параметры других притоков Березины в пределах заповедника во многом схожи – большая заболоченность водосборов, незначительные глубины 0,3-1,0 м и уклоны 0,2-0,8 ‰. Многие реки перегорожены бобровыми плотинами, заилены и захламлены, в межень пересыхают.

Гидрографическую сеть дополняют 7 озер, общей площадью 1645 га. Самое крупное – Палик (725 га), представляет естественное расширение русла Березины, является промежуточным базисом эрозии Верхнеберезинской низины, оказывая прямое влияние на миграцию влаги и вещества ландшафтного фундамента. Озера Ольшица (282 га), Плавно (314 га) и Манец (111 га), протянувшиеся длиной около 11 км цепочкой с севера на юг вдоль Главного водораздела, соединены широкими протоками, образованными протекающей через них р. Сергуч. С р. Сергуч связано протокой и оз. Домжерицкое (191 га), расположенное на северо-западной окраине крупнейшего на территории заповедника Домжерицкого болота. Своеобразны самые маленькие озера – Московица (16 га) и Пострежское (6 га).

Главной исторической достопримечательностью заповедника является Березинская водная система, построенная в 1797 - 1805 гг. на месте древнего торгового пути «из варяг в греки». Сооружение системы позволило установить сквозное водное сообщение между реками бассейнов Черного и Балтийского морей.

Создание Березинской водной системы состоит из: 6 каналов, 14 шлюзов и 6 плотин. Строительство велось среди лесов, топей и болот. Начиналась водная система устьем Сергучского канала и заканчивалась устьем реки Уллы.

В настоящее время водная трасса полностью утратила свое лесосплавное и транспортное значение. Сегодня - это владения бобров, выдр, уток и тысяч других представителей флоры и фауны заповедника.

Речные воды. Оценка гидрохимических параметров водных объектов на территории заповедника показала, что их химический состав существенно различается и зависит от ряда факторов, определяемых местоположением, гидрологическим режимом, характером подстилающих пород, наличием или отсутствием источника загрязнения и т. д. [3].

Состояние речных вод р. Березины в границах Березинского биосферного заповедника обусловлено тем, что основное количество загрязняющих веществ поступает в водоток далеко за пределами заповедной территории.

Общие ресурсы речного стока р. Березина составляют 4500 млн. м3.

Согласно данным регулярных мониторинговых наблюдений на участке 0,5 км выше н. п. Броды, расположенного в центральной части заповедника, пределы содержания приоритетных загрязняющих веществ в 2007 г. составили: азот аммонийный – 0,05–0,76 мгN/дм3, азот нитритный – 0,007–0,015 мгN/дм3, азот нитратный – 0,69–3,18 мгN/дм3, фосфор фосфатный – 0,005–0,022 мгP/дм3. В целом воды р. Березины в указанном пункте наблюдений могут быть классифицированы как «относительно чистые».

Сравнение полученных в 2008 г. значений с данными предыдущих исследований свидетельствует о том, что за прошедшее десятилетие в донных отложениях    р. Березины среднее содержание технофильных (Cu, Ni, Pb) и нетехнофильных (Ti, Zr, Ba) элементов повысилось более чем в 1,5 раза, при снижении средней концентрации Mn и Cr, Y. Если ранее Pb отмечался в донных отложениях 50 % случаев, то в 2008 г. этот элемент при той же чувствительности определения был установлен повсеместно.

Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Рельеф

Природа Березинского биосферного заповедника формировалась на протяжении тысячелетий. Сползающие с севера ледники меняли рельеф и формы, чередуя гряды, холмы, острова с озерными впадинами. Основные черты современного рельефа сформировались в период деградации последнего поозерского ледника, эрозионные процессы и водно-ледниковые потоки которого полностью уничтожили или активно преобразовали существущие в то время ландшафты, созданные предыдущими оледенениями.

В современном рельефе территории в пределах Березинского биосферного заповедника выделяются четыре генетических типа рельефа, которые нашли отражение в том числе в абсолютных отметках рельефа:

  - конечноморенный грядово-холмистый рельеф междуречья Березины и Сергуча с абсолюбными высотами до 226 м над уровнем моря;

  - плоские водно-ледниковые (зандровые) равнины центральной и южной части заповедника с абсолютными высотами 160 - 170 м;

  - аллювиальные (пойменные) равнины приурочены к долинам рек, но наиболее они выражены в пойме р. Березины, где высота поймы над уровнем воды в меженный период составляет 1 - 2,5 м;

  - на месте огромного приледникового водоема площадью около             300 - 400 км2, которое существовало в пределах Верхнеберезинской низины около 10 000 лет назад, в процессе болотообразования толщи отложений были перекрыты торфами различного генезиса. В настоящее время на юге заповедника преобладают низинные болота с толщиной торфяных отложений не более 2 м, болота верхового типа с мощностью торфяного горизонта до 7 м представлены в понижениях рельефа вдоль пойм рек Березина и Сергуч.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к моренной равнине, первоначальный рельеф которой изменен при застройке территории. Поверхность ровная, повсеместно спланирована насыпным грунтом. Абсолютные отметки по устьям выработок 169,05-169,69 м.

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

Геологическое строение:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (thIV) вскрыты повсеместно.

Представлены насыпные грунты отвалами из песков различной крупности и супесей, с включением гравия и гальки до 10 %, строительного мусора (куски кирпича, и др.) до 2-5% и фрагментов растительного слоя. Сформированы при планировке территории.

Давность отсыпки более 10 лет. Мощность 1,2-1,7 м.

Сожский горизонт

Моренные отложения (gIIs(s). Супеси бурого цвета, с тонкими (1-3 мм) прослойками песка, с включением гравия и гальки до 10-15%. Залегают под насыпными грунтами на глубине 1,3-1,8 м.

Максимальная вскрытая мощность отложений 2,0 м.

Водноледниковые подморенные отложения (f,lgIIsz) представлены песками мелкими и крупными желтыми, желто-бурыми водонасыщенными.

Максимальная вскрытая мощность флювиогляциальных отложений 4,6 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,4-3,3 м, (абс. отм. 166,01 – 166,79 м). Водовмещающие грунты – водноледниковые пески. Обладают местным напором в 0,4 - 1,3 м из-под слоя глинистых грунтов. Уровень грунтовых вод устанавливается на абс. отм. 167,19-167,31 м.

По результатам химических анализов грунтовые воды неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций и к бетону любой марки по водонепроницаемости.

Мощность почвенно-растительного слоя 0,1 м.

При проектировании следует учитывать:

- возможность появления верховодки в насыпных грунтах на кровле супеси при инфильтрации поверхностных вод и утечках из водонесущих коммуникаций;

- возможность появления вод спорадического распространения на любом участке толщи глинистых грунтов (ИГЭ-2), содержащих песчаные прослойки;

- агрессивность грунтов к бетону;

- залегание с поверхности слабо дренируемых грунтов, может привести к скоплению поверхностных вод в котловане (траншее) в период строительства в неблагоприятные периоды года;

- пучинистые свойства грунтов в зоне сезонного промерзания.

Земельные ресурсы и почвенный покров

По конфигурации территория заповедника напоминает ромб, вытянутый по длинной оси с севера на юг на 58 км, с запада на восток, в самой широкой части, на 27 км. Крайняя северная точка лежит на 54°59' с.ш., в 2,0 км восточнее д. Лесины Ушачского района, южная – на 54°28' с.ш., в 1,0 км севернее д. Ельница Борисовского района, западная – на 28°08' в.д., в 2,0 км от д. Горелое того же района, крайняя восточная – на 28°33' в.д., в 1,0 км восточнее д. Терешки Лепельского района.

В настоящее время общая площадь биосферного резервата составляет           131 785 га, в том числе, «собственно заповедник» - 85 192 га, охранная зона -        32 776 га, экспериментальное лесоохотничье хозяйство (ЭЛОХ) «Барсуки» -          29 264 га, охотхозяйство (ОХ) «Березина» - 16 000 га, специально выделенные участки для обеспечения функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах - 11 172 га.

Более 60 % площади заповедника занимают торфяно-болотные почвы, образовавшиеся в результате зарастания влаголюбивой растительностью остаточных озер, бессточных котловин и заболачивания прилегающей к ним низкой местности. В зависимости от водного и минерального питания, проточности, ботанического состава торфов, почвы подразделяются на верховые – 20,3 % площади заповедника (3 разновидности), с глубиной торфяной залежи до 7 м, низинные – 30,2 % (5 разновидностей) и глубиной торфа до 2 м и переходные – 9,6 % (4 разновидности). Различаются реакцией среды (от сильнокислой на верховых и слабокислой и нейтральной на низинных болотах), зольностью (5 и 20 % соответственно), степенью разложения торфов (5-10 и 40 %).

Природные особенности региона обусловили развитие нескольких почвообразовательных процессов: подзолистого, дернового, болотного (оглеение и торфообразование) и их сочетаний. В пределах территории Березинского биосферного заповедника выделено пять генетических типов почв: дерново-палево-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные, торфяно-болотные и аллювиальные (пойменные), которые подразделяются на 42 почвенные разновидности. Геолого-геоморфологические и гидрографические особенности обусловили преобладание гидроморфных и полугидроморфных почв.

Растительный и животный мир. Леса

Почти девять десятых площади заповедника — это всевозможные леса. Вдоль поймы реки Березины и по окраинам болот раскинулись таежные темнохвойные ельники с черникой и зелеными мхами. Это и правда темные леса, труднопроходимые из-за бурелома. Минеральные острова низинных болот покрыты ельниками с подростом из рябины, березы и орешника, верховые и переходные болота — невысокими сосняками. На юге заповедника по берегам рек и ручьев можно найти тенистые дубравы и ясенники. Высокие корабельные сосны облюбовали песчаные почвы. Особенно живописны влажные черно-ольшаники низинных болот, где деревья приподнимаются на своих воздушных корнях над топкой почвой, как мангры. Всего ученые выделяют в заповеднике около 70 различных типов лесных сообществ.
В отличие от мрачных ельников, сосняки светлые, солнечные и веселые, недаром в народе их называют краснолесьем. Почти треть из них вересковые и сфагновые. Здесь любят селиться барсуки и лисы: в рыхлой песчаной земле они строят себе уютные норы. Западнее, ближе к Березине, вдоль заповедника с севера на юг тянется узкая гряда слабооподзоленных сухих почв, почти сплошь покрытых лишайником. Древостой здесь чисто сосновые, обычно редкие, без подлеска. В покрове лишь изредка встретится вереск, кошачья лапка, ястребинка волосистая или мох Шребера. Это единственное место в Белоруссии, где найдена особенно редкая форма рода лишайника цетрарии - соралифера Андерса.

Десятая часть территории заповедника - безлесные луга, которые занимают  8,8 тыс. га. В поймах рек травостой образуют полевичка волосовидная и колосок душистый. К ним примешиваются нивяник обыкновенный, полевица тонкая, клевер ползучий, кульбаба осенняя, лютик едкий, тысячелистник обыкновенный. На влажных и богатых питательными веществами почвах развиваются так называемые дернистощучковые луга. Основу их разнотравья составляют щучка дернистая и мятлик болотный. Соседствуют с ними лапчатка прямостоячая, ятрышник, разные виды клевера и колокольчиков, чина луговая, горец змеиный - всего более 50 разных видов луговых растений. Там, где почва становится болотистой и торфяной, появляются разные виды осок. На суходольных лугах, вдали от пойм рек и ручьев, преобладают такие растения, как булавоносец седой, дивала многолетняя, разные виды очитков, полынь равнинная и др. Топкие травяные болота покрыты тростником, осоками, вейником, камышом, рогозом. Последние два вида часто путают друг с другом. Рогоз широколистный, или бочарная трава, имеет хорошо узнаваемый характерный початок - буро-коричневое цилиндрическое соцветие. Луга - это царство птиц, которые предпочитают открытые пространства. Здесь можно услышать коростеля, долго и нудно поющего свою однообразную скрипучую песню, перепела, который напоминает всем, что «спать пора, спать пора». Низко летают в поисках грызунов болотный и луговой луни. Зависает в воздухе, словно бабочка, легкая пустельга. Чибисы и жаворонки выводят по весне свое потомство, их гнезда располагаются прямо на земле. С наступлением ночи на охоту вылетает болотная сова.

Болота заповедника занимают около 52 тыс. га, что составляет 61,2 % всей его территории. Их относят к Островецко-Лепельскому торфяному району. Около    54,4 % болот заповедника низинные. Торф здесь в основном образован отмершими корнями растений и остатками стволов и веток. Его мощность обычно не превышает 1 м, несмотря на то, что возраст самих болот может достигать 9-10 тыс. лет. По типу питания такие болота относятся к эвтрофным (от греческих слов ephto — «хороший», trophe — «питание»), то есть богатым минеральными веществами, поэтому здешняя флора отличается большим разнообразием. Здесь растут ольха черная, различные осоки, белокрыльник болотный, крапива двудомная, черная смородина, таволга вязолистная, хмель и др. На особенно многоводных участках можно встретить камыш лесной, специфические виды гипновых мхов, богатое разнотравье: сердечники, горький и зубчатый, герань болотную, мытник болотный, многие виды северных орхидных. Чуть больше трети болот заповедника — переходного типа. Они немного суше, и по мере формирования торфа к корням растений перестают поступать богатые минеральными веществами грунтовые воды. Требовательные к питанию виды на таких болотах вытеснены более непритязательными: обычны мирт болотный, осока вздутая, сабельник болотный. Также здесь можно встретить зеленые и сфагновые мхи, из-за которых накопление торфа становится еще более интенсивным.

Верховых болот в заповеднике примерно 10 %. Их разделяют на две категории: открытые (без леса) и лесные, где растут низкорослые сосны. На этих болотах настолько мощный торфяной слой, что корни растений совсем не достают до грунтовых вод. Все питание такие болота получают только за счет атмосферных осадков - снега и дождя, поэтому их также называют олиготрофными (от oligos - «немногий», «незначительный»). Кроме того, торф выделяет в воду гуминовые кислоты, которые сильно закисляют ее. Однако растения верховых болот (клюква, багульник, мирт, подбел, пушица) за многие годы эволюции приспособились жить в такой среде.

Животный мир Березинского биосферного заповедника разнообразен.

В 2012 году отмечается рост численности лося, благородного оленя, кабана, косули европейской в сравнении с 2011 годом.

Результаты наблюдений за популяцией зубра в Березинском биосферном заповеднике показывают сохранение численности в 2012 году в сравнении с 2011 годом.

В 2012 году отмечено снижение по отношению к 2011 г. численности рыси европейской на территории Березинского биосферного заповедника.

Девять видов млекопитающих, обитающих в заповеднике, внесены в Красную книгу Республики Беларусь, что составляет 16 % от общего состава его териофауны.

К настоящему времени в составе орнитофауны насчитывается 234 вида птиц из 17 отрядов, в том числе 177 гнездящихся, 36 пролетных, 14 залетных и 7 зимних.

Как и во всей лесной зоне, ведущее положение занимает отряд Воробьинообразных (Passeriformes) (42 % от всех видов орнитофауны). Среди других систематических групп наиболее богато представлены отряды Ржанкообразных (36 видов) (Charadriformes), Гусеобразных (Anseriformes) (25 видов) и Соколообразных (Falconiformes) (19 видов). На долю этих четырех отрядов приходится почти 74 % орнитофауны заповедника. Основная часть видов относится к европейскому        (38 %), сибирскому (12 %) и арктическому (7 %) типам фаун. На долю транспалеарктов приходится 31 %. Среди воробьиных виды европейского типа фауны составляют 57 %.

На территории Березинского заповедника встречается 58 видов птиц из 72 включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Формирование видового разнообразия ихтиофауны рек и озер заповедника проходило в послеледниковый период. Главными путями проникновения рыб в Верхнеберезинское послеледниковое озеро была речная сеть, образовывавшаяся излишками вытекавших из его вод. Заселение шло из черноморского бассейна через Днепр и его притоки до верховьев Березины, бравшей свое начало непосредственно из Верхнеберезинского озера.

Ихтиофауна заповедника представлена 1 видом круглоротых (Cyclostomata) и 33 видами костистых рыб (Osteichthyes), входящих в состав 9 семейств, что составляет 58 % от республиканского списка ихтиофауны. Наиболее обычными и многочисленными видами являются щука (Esox lucius L.), плотва (Rutilus rutilus L.), красноперка (Scardinius erythrophtalmus L.), язь (Leuciscus idus L.), пескарь (Gobio gobio L.), лещ (Abramis brama L.), вьюн (Misgurnus fossilis L.), окунь (Percus fluviatilis L.), ерш (Gimnocephalus cernua L.). Наибольшим видовым разнообразием обладают река Березина у южных границ заповедника (отмечено 33 вида) и озеро Палик (31 вид). На остальных водотоках и крупных озерах заповедника (Домжерицкое, Манец, Ольшица, Плавно) встречаются представители лишь трех семейств – карповых (Cyprinidae), вьюновых (Cobitdae) и щуковых (Esocidae). Из краснокнижных видов в заповеднике отмечены единичные находки стерляди (Acipenser ruthenus L.), приходящиеся на конец 50-х – начало 60-х годов и обыкновенного подуста (Chondrostoma nasus L.).

Природоохранные и иные ограничения

Природоохранные ограничения приняты Указом Президента Республики Беларусь № 59 от 09.02.2012 г., в соответствии с которым на территории заповедника запрещаются:

- забор воды из водоемов для хозяйственных целей в количестве, приводящем к изменению режима водоемов, за исключением забора воды для целей пожаротушения;

- сброс в водоемы неочищенных сточных вод;

- интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима водоемов, водотоков и грунтовых вод либо оказывающих негативное влияние на природные комплексы;

- расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе рек и водоемов, кроме мелиоративных сетей и участков, отведенных под места отдыха;

- размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

- авиаобработка ядохимикатами сельскохозяйственных и лесных земель;

- другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на природные комплексы заповедника и национальных парков, привести к их изменению или обеднению видового разнообразия и численности животных или растений.

Социально-экономические условия

### В административном отношении Березинский биосферный заповедник объявлен на землях Докшицкого и Лепельского районов Витебской области и Борисовского района Минской области.

В состав Докшицкого района входят г. Докшицы с населением 6 878 человек, городской посёлок Бегомль, где проживают 2636 человек. Численность населения всего района по состоянию на 01.01.2016 составила 23 500 человек.

Лепельский район включает 225 населенных пунктов и два военных городка,  9 сельсоветов. Численность населения всего района по состоянию на 01.01.2016 составила 23 500 человек, г. Лепель – 17 690 жителей.

Промышленность Докшицкого района представляют две организации: филиал открытого акционерного общества «Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод, районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник».

Промышленный комплекс Лепельского района включает 6 организаций, в том числе 3 – республиканского подчинения, 2 – областного и районного подчинения и одно юридическое лицо без ведомственной подчиненности, на которых работает более 2 тысяч человек.

Промышленность района представлена предприятиями обрабатывающей промышленности, а также производством и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Ведущим предприятием района является открытое акционерное общество «Лепельский молочноконсервный комбинат» (удельный вес – 60 процентов в общем объеме производства региона).

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой           деятельности на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферу происходит на стадии строительства объекта и в процессе его эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

– автомобильный транспорт и строительная техника, используемые:

– при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятие плодородного почвенного слоя, выемка грунта, рытье котлована, траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей);

– для доставки и погрузочно-разгрузочных работ материалов, конструкций и деталей;

– строительные работы (приготовление растворов, сварка, резка, механическая обработка металлов, кровельные, окрасочные и другие работы).

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19, пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно.

Воздействие от этих источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Выбросы загрязняющих веществ от технологического оборудования помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции проектируемого цеха отсутствуют.

Для хранения мяса диких животных установлено холодильное оборудование, работающее на хладагенте фреон R507А. Фреон R507 является смесовым хладагентом, состоящим из R125 – 50 %, R134а – 50 % и имеет показатель степени разрушения озонового слоя ODP=0 (потенциал, принятый за единицу, соответствует озоноразрушающей способности хладона R11), потенциал глобального потепления GWP=3800 (относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет (GWP100)).

Общее количество заправленного хладагента фреона R507 составляет 20 кг.

Расчетная утечка хладагента, определенная в соответствии с методикой ВНТП 03-86 «Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников», приложение №17 п.1.7, составляет 10-15% от объема заправки, т.е. 2-3 кг/год.

Использование автономных холодильных систем охлаждения сокращает возможные выбросы хладагента в окружающую среду, поскольку объемы фреона замкнуты в пределах своей системы.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на территории являются двигатели автомобилей. При работе двигателей в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10, сера диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым условием при этом является организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Участок под строительство проектируемого помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции расположен в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» в д. Домжерицы Лепельского района Витебской области. Согласно акту выбора места размещения земельного участка для строительства от     24 ноября 2016 года, утвержденного председателем Лепельского районного исполнительного комитета Б.С. Ефремовым, данный участок расположен в охранной зоне особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник». Общая площадь земельного участка составляет 0,086 га. Изъятие сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда не предусматривается. Площадка свободна от застройки. Зеленые насаждения отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

– при строительстве;

– при эксплуатации.

Строительство проектируемых зданий и сооружений связано с воздействием на земельные ресурсы – нарушением грунтового покрова строительной техникой, нарушением грунтов при рытье траншей, котлованов под проектируемые сооружения, возможным загрязнением почв строительными и бытовыми отходами, горюче-смазочными материалами.

Размещение проектируемых объектов выполнено, исходя из максимального использования сложившейся застройки, инженерных сетей и автомобильных дорог.

Участок сформирован техногенными (искусственными) образованиями:  насыпные грунты отвалами из песков различной крупности и супесей, с включением гравия и гальки до 10 %, строительного мусора (куски кирпича, и др.) до 2-5% и фрагментов растительного слоя мощностью 0,1 м.

Участок имеет спокойный рельеф. В основу решения организации рельефа положен принцип максимального сохранения существующего положения с увязкой к  прилегающим улицам. Проектные уклоны выполнены согласно ТКП 45-3.03-227-2010  и составляют не менее 0,004 по твердым покрытиям и 0,005 для остальных типов покрытий по газону.

Мероприятиями по инженерной подготовке территории предусматривается снятие растительного грунта (201 м3) со складированием его во временный отвал и последующим использованием для озеленения территории (116 м3) и для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель (85 м3).

Проектом благоустройства территории предусматривается устройство пешеходных дорожек с покрытием из бетонной плитки. На свободной территории предусматривается устройство газонов с посевом трав по растительному слою.

Площадь участка в границах производства работ - 1207,50 м2. Площадь покрытия из бетонной плитки - 75,50 м2. Площадь покрытия проездов из цементобетона - 349,20 м2. Площадь озеленения  - 579,10 м2. Площадь застройки  - 112,90 м2.

При проведении строительных работ предусматривается оснащение строительных площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемого цеха воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

– при проведении строительных работ;

– при эксплуатации объекта;

– в аварийной ситуации.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие вредные воздействия:

– обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные работы;

– оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

– осуществление ремонта и обслуживания строительной техники на существующих станциях техобслуживания;

– исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

– после окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны быть убраны от строительного мусора.

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

Водоснабжение проектируемого цеха осуществляется от трех существующих артезианских скважин дебитом 12 м3/час каждая.

Вода используется на технологические (мытье оборудования и инвентаря) и хозяйственно-бытовые нужды работников. Расход воды составляет 3,33 м3/сут, 1,99 м3/ч.

Расширения существующих водозаборов с вводом проектируемого цеха не требуется.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов и производственных сточных вод от технологичного оборудования предусмотрен самотеком в запроектированную дворовую сеть бытовой канализации с последующим отводом в поселковую сеть бытовой канализации.

Производственные сточные воды перед сбросом в сеть бытовой канализации проходят через жироуловитель.

Все сточные воды по существующим сетям канализации отводятся на существующие очистные сооружения.

Расход производственных сточных вод – 2,76 м3/сут, 1,21 м3/ч.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод – 0,57 м3/сут, 0,78 м3/ч.

Расширения существующих очистных сооружений с вводом в действие проектируемого цеха не требуется.

Отвод дождевых стоков с территории осуществляется проектным уклоном в сторону естественного понижения местности.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

Воздействие на растительный, животный мир, леса

Участок под строительство проектируемого помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции расположен на территории охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (д. Домжерицы Лепельского района Витебской области).

Территория хоть и входит в состав охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник», однако является территорией, которая подвержена техногенным изменениям, так как участок под строительство расположен в д. Домжерицы.

Строительство и эксплуатация в определенной степени оказывает воздействие на окружающую среду. В процессе выполнения запланированных видов работ в результате действия непосредственных и опосредованных факторов будут происходить изменения во внешнем облике ландшафтов, видовом составе и структуре растительного покрова на самой территории строительства и сопредельных территориях. Наибольшим изменениям будут подвержены природные ландшафты и растительный покров в результате прямого воздействия при выполнении строительных работ.

В связи с отсутствием выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при строительстве и образования отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (снос сооружений, сварочные, изоляционные и другие работы), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З.

В процессе строительства предусматривается широкое применение строительной техники. Обслуживание спецтехники будет производиться на специализированных пунктах технического обслуживания. Отходы от обслуживания автотехники (отработанные масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные, свинцовые аккумуляторы) на строительной площадке не образуются.

Эксплуатация технологического оборудования сопровождается образованием ряда специфических отходов, а также отходов жизнедеятельности работников предприятия.

Образующиеся в проектируемом цеху производственные отходы собираются, используются и утилизируются в установленном порядке.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не ожидается.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных                   аварийных ситуаций

На территории проектируемого цеха не используются ЛВЖ и ГЖ, не происходит процессов, связанных с возможным выделением в атмосферу пожаровзрывоопасных и токсических веществ. Взрывоопасные зоны в границах проектирования отсутствуют. Аварийные ситуации не прогнозируются.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия

Для защиты окружающей среды предусматривается установка холодильного оборудования, работающего на хладагенте фреон R507А. Фреон R507 является смесовым хладагентом, состоящим из R125 – 50 %, R134а – 50 % и имеет показатель степени разрушения озонового слоя ODP=0 (потенциал, принятый за единицу, соответствует озоноразрушающей способности хладона R11), потенциал глобального потепления GWP=3800 (относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет (GWP100)).

Использование автономных холодильных систем охлаждения сокращает возможные выбросы хладагента в окружающую среду, поскольку объемы фреона замкнуты в пределах своей системы.

Дополнительные мероприятия по предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются, так как выбросы от проектируемых источников незначительны и не окажут существенного воздействия на состояние окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта.

Проектом необходимо предусмотреть порядок обращения со всеми образующимися отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья и экологически безопасное размещение.

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных местах хранения отходов. Способ временного хранения отходов определяется классом опасности отхода и агрегатным состоянием.

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия:

– системы отведения, сбора, очистки сточных вод;

– прокладка подземных сетей водоснабжения и канализации выполнена с учетом нормативных требований по заложению в зависимости от глубины промерзания;

– для исключения заиливания канализационных сетей предусматривается прокладка с уклонами не менее нормативных.

– выполнение герметичной системы канализации (трубопроводы, колодцы) промстоков из материалов, стойких к веществам, которые попадают в нее при эксплуатации и авариях;

– антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов.

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и предусматривается:

– строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

– соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

– оснащение территории строительства (в период строительства) и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; раздельный сбор отходов по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости;

– своевременное использование, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов.

Вышеизложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, направлены также на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность.

Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям строительства помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ "Березинский биосферный заповедник" в д. Домжерицы, а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействие на геологическую среду будет происходить во время строительства при проведении земляных и планировочных работ. Воздействие во время строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемых зданий и сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при проведении строительных работ происходит путем загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники.

Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показала, что граница предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

После введения в действие проектируемого цеха приземные концентрации останутся на уровне фоновых.

Общее увеличение валовых выбросов за счет ввода проектируемого цеха составляет 0,01279 т/год.

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым условием при этом является организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Вода используется на технологические и хозяйственно-бытовые нужды работников. Расширения существующих водозаборов с вводом проектируемого цеха не требуется.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов и производственных сточных вод от технологичного оборудования предусмотрен самотеком в запроектированную дворовую сеть бытовой канализации с последующим отводом в поселковую сеть бытовой канализации.

Производственные сточные воды перед сбросом в сеть бытовой канализации проходят через жироуловитель.

Все сточные воды по существующим сетям канализации отводятся на существующие очистные сооружения.

Расширения очистных сооружений с вводом в действие проектируемого цеха не требуется.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

В процессе эксплуатации проектируемого цеха образуются только отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код отхода – 9120400, неопасные отходы) в количестве 0,01 т/год.

Образующиеся отходы собираются раздельно по видам, классам опасности и другим признакам с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов, обезвреживания и экологически безопасного размещения.

Хранение отходов во временных местах производится с целью накопления их количества, необходимого для перевозки одной транспортной единицей.

Все места временного хранения производственных отходов являются санкционированными.

Использование или обезвреживание отходов осуществляется согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления этой деятельности.

При выполнении всех технологических норм и решений существенного негативного воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов не ожидается.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития района.

Таким образом, при реализации проектных решений, при реализации предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Краткая характеристика проектируемого объекта

Проектом предусматривается строительство цеха по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции (диких животных).

Производство состоит из следующих основных участков:

- первичная переработка туш животных,

- холодильные камеры для мяса.

В цехе по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции размещены основные помещения:

- разделочный цех (грязная и чистая зона);

- холодильные камеры (охлаждаемая камера – 1 шт., камера для замораживания мяса или хранения замороженного мяса (карантин) – 1 шт., камера для замораживания мяса или хранения замороженного мяса – 1 шт.);

- технические помещения;

- бытовые помещения.

Производственные помещения расположены по ходу технологического процесса, не допуская встречи пищевого сырья с техническим сырьем и контаминации обработанного мяса.

Этот принцип компоновки цеха обеспечивает поточность, четкую последовательность технологических процессов, кратчайшие связи между участками и позволяет использовать простые средства механизации.

Технологическая часть разработана в соответствии с:

- «Ветеринарно-санитарные правила для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке мяса Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 24.06.2008г. № 62»;

- «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство мяса и мясопродуктов. Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10»;

- «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 18.04.2008г. №44»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство мяса и мясной продукции. Постановление Минздрава РБ №73 от 15.06.2012г», а также в соответствии с другими действующими ТНПА.

Убитые туши животных на территорию предприятия доставляется из охотхозяйства автотранспортом и выгружается в цех, там производится осмотр туш животных ветврачом для ветеринарной и качественной его оценки.

Предусмотрена безотходная технология производства.

Перемещение туш и полутуш в процессе обработки осуществляется по подвесным полосовым путям.

Туша (без кишок, кишки удаляются по месту убиения туши) ложится на стол, далее поднимается при помощи тельфера и поступает на остаточное обескровление. Кровь собирается в пакет и замораживается в морозильном ларе при температуре минус 5 °С. Далее обескровленная туша при помощи передвижной площадки подвергается забеловке, происходит снятие шкуры, удаление копыт, головы. Отходы собираются в емкость со вложенным полиэтиленовым пакетом и замораживаются в морозильном ларе. Далее туша поступает на разделку на полутуши и четвертины (в зависимости от спроса) при помощи передвижной площадки. После чего мясо проходит ветеринарный контроль и отправляется на остывание в охлаждаемую камеру, далее в морозильную камеру (карантин) и хранится там до момента проведения ветеринарных исследований. После чего при допустимых ветеринарных исследований отправляется на хранение в морозильную камеру и на отгрузку. Взвешивание мяса происходит на монорельсовых весах. Перемещение мяса по цеху происходит при помощи рельсовой системы и передвижных вешал для туш.  Замороженное мясо диких животных отгружается и отвозится транспортом заказчика данной продукции (мясокомбинаты, рестораны).

Для санитарной обработки цехового инвентаря, оборудования и помещений установлены самосварачивающие барабаны с пистолетом. Для мойки и стерилизации ножей установлен стерилизатор. Для мойки и дезинфекции рук предусмотрены умывальники педального типа, оборудованные моющими и дезинфицирующими средствами и диспенсером бумажных полотенец, для мойки фартуков и сапог предусмотрен душ в умывальнике, для сушки фартуков и резиновых сапог предусмотрена вешалка.

Для поддержания санитарно-гигиенического режима в цехе устанавливается ультрафиолетовый аппарат и аппарат для улавливания насекомых.

Замороженные непищевые отходы - техсырье (шкура, копыта, головы, кровь отправляются на корм животным).

Для накопления техсырья в цехе установлен морозильный ларь с температурой минус 5-10 градусов Цельсия.

Замороженное техсырье в конце смены отправляется в вольеры на корм зверям.

Функции контроля качества сырья и продукции направлены на систематическое выявление отклонений технологического процесса и его результатов от установленных требований, а также на получение достоверной информации для последующей выработки продукции требуемого качества.

Организацию контроля качества продукции осуществляет ветврач.

Контроль качества применяемого сырья и выпускаемой продукции (необходимые химико-аналитические, радиологические и микробиологические исследования) планируется осуществлять в специализированных аккредитованных лабораториях по договору.

Последовательность технологических процессов приведена на технологической схеме (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Технологическая схема

Мощность производства по первичной обработке и хранению основной продукции приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1

|  | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в смену | в год |
| 1 | Переработка сырья |  |  |  |
| 1.1 | Туши диких животных | гол кг | 1 300 | -* |
| 2 | Готовая продукция: |  |  |  |
| 2.1 | Мясо диких животных на кости | кг | 250 | -* |
| Примечание: * - данное производство несерийное (поточное), а зависящее от результатов охоты – штучное |

Режим работы предприятия – круглый год - в соответствии с разрешением проведения охоты в РБ (Кабан: 1феврвля – 30 апреля, 15 мая – 30 сентября, 1 октября – 31 января; Лось: 20 августа-30 сентября, 1октября – 31 января; Косуля: 15 мая – 30 сентября, 1 октября – 31 января; Олень: 20 августа – 30 сентября, 1 октября – 31 января, 1феврвля – 31 марта. Данные взяты из графика окоты на 2017 г.).

2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В проекте предусмотрено современное оборудование отечественное и стран СНГ, которое позволит максимально механизировать и автоматизировать технологические процессы по переработке туш животных.

Все технологические решения разработаны в соответствии с нормативной документацией, устанавливающей требования к технологическим процессам в пищевой промышленности, в том числе:

- «Ветеринарно-санитарные правила для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке мяса Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 24.06.2008г. № 62»;

- «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство мяса и мясопродуктов. Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10»;

- «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Постановление Минсельхозпрода Республики Беларусь от 18.04.2008г. №44»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство мяса и мясной продукции. Постановление Минздрава РБ №73 от 15.06.2012г», а также в соответствии с другими действующими ТНПА.

В связи с этим альтернативные варианты технологических решений не рассматривались.

Выбор площадки под строительство помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в д. Домжерицы на территории ГПУ "Березинский биосферный заповедник" обусловлена непосредственной близостью охотугодий, что привлечет потенциальных клиентов и позволит быстро и эффективно предприятию развиваться. Альтернативные варианты размещения не рассматривались.

Территория хоть и входит в состав охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник», однако является территорией, которая подвержена техногенным изменениям, поскольку участок под строительство расположен в населенном пункте - д. Домжерицы.

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы), выбранную территорию можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности.

3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Природные компоненты и объекты

Березинский биосферный заповедник (далее - заповедник) объявлен на землях Докшицкого и Лепельского районов Витебской области и Борисовского района Минской области в целях сохранения в естественном состоянии эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем и ландшафтов, характерных для зоны смешанных лесов Восточной Европы, создания условий для обеспечения сохранения природных процессов. Отличительной чертой заповедника является уникальный комплекс лесных и водно-болотных экосистем, почти полностью сохранивших свой естественный облик. [1]

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» ГПУ «Березинский биосферный заповедник» расположен в пределах климатического подрайона IIВ.

Климат территории заповедника умеренно-континентальный с теплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой с неустойчивым (особенно в последние годы) снежным покровом.

Средняя годовая (1960-2011 гг.) температура приземного слоя воздуха составляет 5,6 °С, в отдельные годы колеблется в пределах 3,4-7,3 °С. Средняя месячная температура изменяется от минус 6,3 °С в январе до 17,3 °С в июле, но нередко происходит смещение тепла на июнь или август, а холода – на декабрь или февраль. Абсолютные пределы колебания температуры – минус 36,6 и плюс 35,3 °С. Период со средней суточной температурой воздуха > 0 °С составляет в среднем 233 дня, период вегетации растений (температура выше 5 °С) продолжается 180 дней, активная вегетация ( > 10 °С) – 132 дня. Суммы средних суточных температур выше 0, 5, 10 и 15 °С, характеризующие температурные рубежи и термические ресурсы вегетационного периода достигают соответственно 2677, 2528, 2132 и 1290 °С.

Средняя годовая (1960-2011 гг.) сумма атмосферных осадков составляет    696,7 мм, в разные годы – 509,3–980,4. Максимум осадков выпадает в теплое время (май-сентябрь) – 375,0 мм, с временным диапазоном 154,1-681,5 мм. Относительная влажность высокая на протяжении всего года (81 %), максимум (83-88 %) наблюдается в октябре-феврале, минимум (73-76 %) – в апреле-июле. Абсолютная влажность низкая в зимний период (0,5-0,7 мбар), с марта возрастает, особенно резко (3,1-5,8 мбар) – от апреля к июлю, а в июне достигает максимальных значений – 6,0 мбар.

Первые снегопады возможны в октябре-ноябре, самые поздние – в конце марта – начале апреля. Постоянный снежный покров устанавливается в середине – конце ноября и залегает в течение 106 дней, по годам – от 51 до 161 дня. В последние годы снежный покров маломощный, иногда отсутствует ползимы или даже всю зиму. Средняя высота снега на открытом пространстве 12,5 см, диапазон годовых изменений 0-27 см. Разрушение снежного покрова происходит в среднем в конце марта.

Средняя годовая сумма атмосферных осадков составляет 676,6 мм, в разные годы – 509,3 - 980,4 мм, т.е. максимального количества для территории Беларуси.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, (С | минус 6,4 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, °С | 23,0 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (по средним многолетним данным), м/с | 7 |

Атмосферные циркуляционные процессы региона обеспечивают в целом преобладание западных и юго-западных ветров, весной и летом возрастает повторяемость восточных и юго-восточных, зимой – южных, определяющих колебания погоды, с летними похолоданиями и зимними оттепелями. Среднегодовая роза ветров приводится в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Среднегодовая роза ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 4 | 7 | 13 | 24 | 18 | 17 | 10 | 3 |
| июль | 17 | 8 | 7 | 7 | 15 | 13 | 16 | 17 | 7 |
| год | 11 | 6 | 9 | 12 | 21 | 15 | 15 | 11 | 5 |

Метеорологические характеристики района размещения объекта приведены согласно письму ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 32 от 06.03.2015 «О фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» (приложение А).

### 3.1.2 Атмосферный воздух

Мониторинг атмосферного воздуха в районе проектирования в 2015 году проводился непосредственно на станции фонового мониторинга (СФМ) «Березинский заповедник». Мониторинг атмосферного воздуха на СФМ «Березинский заповедник» организован с целью получения информации о региональном фоновом состоянии атмосферного воздуха. В состав станции входят:

- стационарный пункт гидрометеорологических и актинометрических наблюдений;

- стационарный пункт отбора проб атмосферного воздуха и атмосферных осадков для последующего хим. анализа на определение содержания загрязняющих веществ;

- пункт непрерывного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

- пункт мониторинга загрязнения снежного покрова;

- пункт радиационного мониторинга;

- химическая лаборатория для первичной обработки и анализа отбираемых проб на определение содержания загрязняющих веществ.

В число объектов окружающей среды для мониторинга входит: атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров.

В число наиболее приоритетных загрязняющих атмосферный воздух веществ, измеряемых в заповеднике, включены: серы диоксид, азота оксиды, приземный озон, углерода оксид, углерода диоксид, твердые частицы, тяжелые металлы и летучие органические соединения.

В пробах атмосферных осадков определяются: основной солевой состав, тяжелые металлы и кислотность.

Результаты наблюдений передаются городским властям, а также в информационно-аналитический центр мониторинга атмосферного воздуха и ГИАЦ НСМОС. Мониторинг организован в рамках единой Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. [2]

По результатам непрерывных наблюдений, в 2015 г. содержание в воздухе сульфатов, твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), твердых частиц, фракции размером до 10 микрон, тяжелых металлов, приземного озона, углерода оксида и углерода диоксида понизилось. Неблагоприятное влияние метеоусловий проявилось в феврале – марте и было связано с дефицитом осадков, в августе – с крайне неблагоприятными метеоусловиями, обусловившими образование смога на большей части республики и в конце октября – с отсутствием осадков, мощными приземными инверсиями и большой повторяемостью слабых ветров и штилей. В остальное время года основная роль в формировании уровня загрязнения воздуха принадлежала региональному и глобальному переносу.

В связи с переходом на новые методы измерений, оценка тенденции изменения среднегодовых концентраций серы диоксида и азота диоксида не проводилась.

Серы диоксид. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация серы диоксида составляла 6,4 мкг/м3 (0,13 ПДК). Максимальная среднесуточная концентрация 31,4 мкг/м3 отмечена 30 августа. Сезонные изменения содержания в воздухе серы диоксида не имели ярко выраженного характера. Некоторый рост концентраций зафиксирован в марте и в конце августа – первой декаде сентября и был связан с повышенной повторяемостью ветра восточного сектора, обусловившего перенос загрязняющих веществ от Новолукомльской ГРЭС.

Азота оксиды. Среднегодовая фоновая концентрация азота оксида составляла 6,9 мкг/м3, азота диоксида – 7,8 мкг/м3 (0,2 ПДК). Максимальные среднесуточные концентрации 31 октября достигали 0,4 – 0,7 ПДК. Следует отметить, что в конце октября зафиксировано существенное увеличение уровня загрязнения воздуха и в большинстве городов республики. В годовом ходе рост концентраций азота оксидов (как и серы диоксида) отмечен в марте и в августе – сентябре.

Сульфаты. Среднегодовая фоновая концентрация сульфатов составляла     1,18 мкг/м3 и была несколько ниже, чем в предыдущем году. В теплый период года (за исключением августа) среднемесячные концентрации варьировались в узком диапазоне: от 0,63 мкг/м3 до 1,13 мкг/м3. Увеличение содержания сульфатов (до 1,26 мкг/м3) в августе было связано с дефицитом осадков. В холодный период концентрации сульфатов были почти в 2 раза выше, чем в теплый период. Максимальная среднесуточная концентрация 10,14 мкг/м3 зафиксирована 14 февраля.

Тенденция среднегодовых фоновых концентраций сульфатов очень неустойчива. Однако, по сравнению с 2006 г. содержание в воздухе сульфатов понизилось на 19 %.

Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). Среднегодовая фоновая концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 12 мкг/м3. В годовом ходе увеличение содержания в воздухе твердых частиц отмечено в марте, конце мая – июне и августе (рисунок 3.1). Основная причина – дефицит осадков. Максимальная среднесуточная концентрация 79 мкг/м3 зарегистрирована 26 мая. Минимальный уровень загрязнения воздуха твердыми частицами отмечен в январе и ноябре – декабре: средние за месяц концентрации не превышали 8 мкг/м3.

Рисунок 3.1. – Внутригодовое распределение концентраций твердых частиц в атмосферном воздухе Березинского заповедника, 2015 г.

Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация твердых частиц, фракции размером до 10 микрон составляла 9 мкг/м3 (0,2 ПДК) и была ниже, чем в предыдущем году. Концентрации ниже этого уровня отмечены в 53 % дней. Количество дней со среднесуточными концентрациями выше 25 мкг/м3 (0,5 ПДК) составляло    8 % (в 2014 г. – 23 %). В годовом ходе увеличение содержания в воздухе ТЧ10, как и твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), отмечено в феврале – марте и августе. В остальное время года среднемесячные концентрации варьировались в диапазоне от 6 мкг/м3 до 9 мкг/м3. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 (1,2 ПДК) зафиксирована 29 марта.

Тяжелые металлы. Среднегодовые фоновые концентрации свинца и кадмия составляли 2,26 нг/м3 и 0,20 нг/м3, соответственно и были несколько ниже, чем в 2014 г. Сезонные изменения уровня загрязнения воздуха тяжелыми металлами по-прежнему не имели ярко выраженного характера. Незначительное увеличение содержания в воздухе кадмия отмечено в марте, свинца – в октябре. Максимальная среднесуточная концентрация кадмия составляла 0,57 нг/м3, свинца – 7,7 нг/м3.

Бензол. Содержание в воздухе бензола было существенно ниже норматива качества. Среднегодовая фоновая концентрация составляла 0,2 мкг/м3. Максимальная среднесуточная концентрация 0,6 мкг/м3 зафиксирована 23 апреля.

Приземный озон. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация приземного озона (О3) составляла 39 мкг/м3 и была существенно ниже, чем в предыдущем году. Сезонные изменения уровня загрязнения воздуха О3 не имели ярко выраженного характера. Некоторый рост содержания в воздухе О3 отмечен только в марте – апреле (рисунок 3.2).

Максимальная среднесуточная концентрация 78 мкг/м3 (0,9 ПДК) зарегистрирована 20 марта. Несмотря на преобладание благоприятных условий для образования О3 в июне и августе (большое количество солнечных дней, повышенный температурный режим и дефицит осадков), летний максимум загрязнения не проявился. Минимальное содержание в воздухе О3 отмечено в сентябре – ноябре.

Рисунок 3.2. – Внутригодовое распределение концентраций приземного озона в атмосферном воздухе Березинского заповедника, 2015 г.

Углерода оксид. Среднегодовая фоновая концентрация углерода оксида составляла 46 мкг/м3 и была несколько ниже, чем в 2014 г. Как и в предыдущем году, на фоне очень низких концентраций в теплый период по-прежнему выделяются зимние месяцы со среднесуточными концентрациями в 2 – 3 раза выше летних. Максимальная среднесуточная концентрация углерода оксида 244 мкг/м3 зафиксирована 7 февраля.

Углерода диоксид. Среднегодовая фоновая концентрация углерода диоксида (СО2) составляла 826 мг/м3 (в 2014 г. – 833 мг/м3). Как и в предыдущие годы, среднесуточные концентрации варьировались в широком диапазоне: от 588 мг/м3 до 932 мг/м3. Кратковременные (в течение 20 минут) повышения концентраций углерода диоксида до 1175 – 1184 мг/м3 зафиксированы в мае и июле. Амплитуда значений суточного хода концентраций в летний период была по-прежнему существенно выше, чем в зимний (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. – Суточный ход концентраций углерода диоксида в атмосферном воздухе Березинского заповедника, 2015 г.

Сезонные изменения содержания в воздухе углерода диоксида незначительны: отклонения среднемесячных концентраций не превышали ( 5 % (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. – Среднемесячные концентрации углерода диоксида в атмосферном воздухе Березинского заповедника, 2015 г.

По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации диоксида углерода варьируются в диапазоне 789 – 833 мг/м3 и согласуются с данными зарубежных станций фонового мониторинга.

Химический состав атмосферных осадков

Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие являются чувствительным индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферных осадках являются основным материалом для оценки регионального загрязнения атмосферы промышленных центров, городов и сельской местности. [2]

Мониторинг атмосферных осадков в 2015 году проводили в 19 пунктах на территории Республики Беларусь. В пробах осадков, отобранных в течение месяца, определяли кислотность, содержание компонентов основного солевого состава и удельную электропроводность.

Содержание отдельных компонентов в атмосферных осадках, прежде всего, зависит от количества осадков: чем больше осадков, тем меньше их загрязненность. Влияет и направление ветра, и интенсивность осадков, и предшествующая выпадению погода (длительность периода без осадков).

В 2015 г. в среднем по стране выпало 541 мм осадков, или 82 % нормы (в предыдущем году – 86 %). В течение года осадки выпадали неравномерно. Влажными были январь, май, сентябрь и ноябрь. Больше всего осадков (1,5 нормы) выпало в ноябре. Остальные месяцы года были сухими. Самым сухим был август: в большинстве пунктов мониторинга за месяц выпало менее 10 % нормы. В Пинске и Жлобине осадки практически отсутствовали. Такой сухой август в Беларуси отмечен впервые. В Орше, Борисове, Мозыре и Полоцке дефицит осадков отмечен также в июне.

Общая минерализация. В 2015 г. величина общей минерализации атмосферных осадков (сумма ионов) варьировалась в диапазоне от 7,8 мг/дм3 (СФМ «Березинский заповедник») до 37,1 мг/дм3 (Барановичи). Осадки с малой минерализацией (не более 15 мг/дм3) отмечены только в четырех пунктах: в Березинском заповеднике, Бресте, Минске и Мозыре (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. – Минерализация атмосферных осадков в 2015 г.

По сравнению с предыдущим годом в 12 пунктах отмечено увеличение минерализации атмосферных осадков: на 19 – 31 % в Борисове, Бресте и Минске;          40 – 46 % в Барановичах, Березино и Гомеле; 78 – 90 % на Нарочи и в Мозыре. В Пинске и Лиде минерализация повысилась в 2 раза.

В Березинском заповеднике минерализация атмосферных осадков повысилась на 44 %. Существенное увеличение суммы ионов в феврале (до 12,89 мг/дм3), по всей вероятности, было связано с региональным переносом загрязняющих веществ, в августе (до 20,21 мг/дм3) – с дефицитом осадков (выпало всего 20 % климатической нормы). Минимальные значения минерализации атмосферных осадков (5,41 – 5,52 мг/дм3) отмечены в сентябре и ноябре – в месяцы с наибольшим количеством осадков. В остальное время года содержание ионов варьировалось в узком диапазоне: от 5,85 мг/дм3 до 9,83 мг/дм3.

Основные компоненты. Как и в предыдущие годы, качественный состав атмосферных осадков характеризовался существенным разнообразием, однако доминирующая роль принадлежала гидрокарбонатам.

В Березинском заповеднике доминирующее положение (50 %) занимали нитрат-ион и гидрокарбонаты. Доля сульфат-иона составляла 14 %. Максимальное содержание (10,2 мг/дм3) гидрокарбонатов в атмосферных осадках отмечено в августе, сульфат-иона (1,98 мг/дм3) – октябре, нитрат-иона (3,35 мг/дм3) – в феврале.

Кислотность осадков. Кислотность осадков обусловлена распределением вклада основных кислотообразующих ионов (SO2-4 и NO-3) и ионов НСО-3.

Среднегодовые величины рН осадков в Лиде, Минске, на Нарочи, Бобруйске, Березинском заповеднике, Березино, Жлобине и Мозыре находились в пределах   5,9 – 6,1; Барановичах и Полоцке – 6,5 – 6,6; в остальных пунктах – 6,2 – 6,4.

В 6 пунктах в суточных пробах атмосферных осадков зафиксированы кислые (рН < 5,0) осадки, большинство из них – в Жлобине и Мозыре. В Минске и Могилеве количество дней с выпадениями кислых осадков составляло 3 и 4, соответственно, в Бобруйске и Березинском заповеднике – 11 и 12, соответственно. В Мозыре, Бобруйске и Березинском заповеднике выпадения кислых осадков отмечены, в основном, в холодный период года. В Жлобине выпадения кислых осадков отмечали почти ежемесячно. Минимальные значения рН составляли: в Могилеве – 4,74; Бобруйске и Минске – 4,11; Мозыре – 4,23; Жлобине и Березинском заповеднике – 4,06. Следует отметить, что в пяти пунктах минимальные значения рН зафиксированы 21 – 23 января.

Как и в предыдущие годы, для большинства пунктов характерны слабощелочные осадки. В Барановичах, Бобруйске, Пружанах, Орше, Полоцке, Пинске, Гомеле, Бресте, Минске и Борисове повторяемость их была выше 60 %. В 7 пунктах зафиксированы выпадения щелочных осадков (рН>7,0). Чаще всего выпадения щелочных осадков отмечались в Борисове, Орше, Полоцке и Могилеве. Максимальное значение (рН = 8,65) зарегистрировано 23 июня в Могилеве.

В Березинском заповеднике выпадения слабощелочных осадков отмечали во все месяцы, кроме марта. Максимальное значение (рН=6,66) зафиксировано 30 июня.

Таким образом, результаты исследований химического состава атмосферных осадков позволили сделать следующие выводы:

- на СФМ «Березинский заповедник», в Бресте, Минске и Мозыре выпадали осадки с малой минерализацией (не более 15,0 мг/дм3). В Барановичах минерализация осадков составляла 37,1 мг/дм3. В остальных пунктах мониторинга среднегодовая минерализация находилась в пределах от 16,3 мг/дм3 до 28,3 мг/дм3;

- в большинстве пунктов отмечено увеличение минерализации атмосферных осадков. Существенное снижение минерализации осадков зафиксировано только в Пружанах;

- в осадках, выпавших в Барановичах, Борисове, Гродно, Минске, Мозыре, Пинске и Пружанах, доминировали гидрокарбонаты и сульфаты; в Бобруйске, Бресте, Березино, Березинском заповеднике, Гомеле, Жлобине, Могилеве, Новогрудке, Орше и на Нарочи – гидрокарбонаты и нитраты. В Полоцке вклад сульфатов и нитратов в общую минерализацию равнозначен;

- большинство выпадений кислых осадков отмечено в Жлобине и Мозыре, щелочных – в Борисове, Орше, Полоцке и Могилеве. В Полоцке, расположенном в ближнем следе загрязнения от крупного источника выбросов серы диоксида – Новополоцкого промузла, закисление на протяжении многих лет не регистрируется.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения предприятия, приводятся в таблице 3.3 на основании письма    ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 32 от 06.03.2015 «О фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» (приложение А).

Зависимость фоновых концентраций загрязняющих веществ от скорости и направления ветра приводится в приложении А.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 186 от 30.12.2010.

Таблица 3.3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р., мкг/м3 | Среднее значение концентраций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкг/м3 | долей ПДК |
| 2902 | Твердые частицы, недифференцированная по составу пыль/аэрозоль | 300 | 69 | 0,23 |
| 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон (ТЧ-10) | 150 | 26 | 0,17 |
| 0337 | Углерода оксид | 5000 | 616 | 0,12 |
| 0330 | Серы диоксид | 500 | 37 | 0,07 |
| 0301 | Азота диоксид | 250 | 30 | 0,12 |
| 0303 | Аммиак | 200 | 49 | 0,25 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 18 | 0,6 |
| 1071 | Фенол | 10 | 3,1 | 0,31 |
| 0602 | Бензол | 100 | 0,9 | 0,01 |
| 0703 | Бенз(а)пирен, нг/м3 | - | 0,78 | - |

Таким образом, по результатам наблюдений тенденция изменения среднегодовых концентраций большинства загрязняющих веществ неустойчива. В последние годы прослеживается некоторый рост содержания в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль): средние концентрации в период 2011 – 2015 гг. были на 11 % выше, чем в 2006 – 2010 гг. По сравнению с 2006 г. содержание в воздухе кадмия понизилось на 29 %. Концентрации свинца за этот период уменьшились в 2,6 раза. [2]

3.1.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть территории хорошо развита (средняя густота речной сети составляет 0,41 км/км2) и представлена 69 реками с постоянным и сезонным течением. Общая длина их 280 км, протяженность большинства рек (80 %) не превышает 5 км.

Основная площадь заповедника (более 95 %) принадлежит бассейну Березины, одного из крупнейших притоков Днепра, и только около 5 % площади относится к бассейну Западной Двины (истоки рек Уша и Кесты).

Главная водная артерия территории – Березина пересекает его западную окраину в меридианальном направлении на протяжении почти 100 км. Средний уклон реки 0,11 ‰, на отдельных участках изменяется в пределах 0,05-0,47 ‰, что наряду с широким распространением рыхлых аллювиальных отложений способствует развитию боковой (меандрирование) эрозии (коэффициент извилистости рек - 2), формированию стариц и старичных озер в пойме. Средняя глубина Березины в межень 1,5-2 м, на перекатах уменьшается до 0,8 – 1 м, на плесах достигает 3-5 м.

Крупнейший левый приток Березины р. Сергуч пересекает центральную часть заповедника в юго-западном направлении на протяжении 35 км. Её русло в период строительства в 1797-1805 гг. Березинской водной системы во многих местах расширено, спрямлено и заканчивается Сергучским каналом, длиной 8,5 км. Глубина реки выше плотины на канале более 2 м, дно заилено, общий уклон – 0,21 ‰.

Рисунок 3.6. – Крупнейший левый приток Березины р. Сергуч

Морфометрические параметры других притоков Березины в пределах заповедника во многом схожи – большая заболоченность водосборов, незначительные глубины 0,3-1,0 м и уклоны 0,2-0,8 ‰. Многие реки перегорожены бобровыми плотинами, заилены и захламлены, в межень пересыхают.

Гидрографическую сеть дополняют 7 озер, общей площадью 1645 га. Самое крупное – Палик (725 га), представляет естественное расширение русла Березины, является промежуточным базисом эрозии Верхнеберезинской низины, оказывая прямое влияние на миграцию влаги и вещества ландшафтного фундамента. Озера Ольшица (282 га), Плавно (314 га) и Манец (111 га), протянувшиеся длиной около 11 км цепочкой с севера на юг вдоль Главного водораздела, соединены широкими протоками, образованными протекающей через них р. Сергуч. С р. Сергуч связано протокой и оз. Домжерицкое (191 га), расположенное на северо-западной окраине крупнейшего на территории заповедника Домжерицкого болота. Своеобразны самые маленькие озера – Московица (16 га) и Пострежское (6 га). Озерная котловина первого до краев заполнена сапропелем, дренируется р. Московицей, второе, размещенное в центре одноименного верхового болотного массива, - единственное бессточное озеро территории. Все озера мелководны (1,5 – 3 м), интенсивно зарастают. Дно плоское, выстлано сапропелями мощностью до 7 м.

Главной исторической достопримечательностью заповедника является Березинская водная система, построенная в 1797 - 1805 гг. на месте древнего торгового пути «из варяг в греки». Сооружение системы позволило установить сквозное водное сообщение между реками бассейнов Черного и Балтийского морей.

Рисунок 3.7. – Березинская водная система

Создание Березинской водной системы состоит из: 6 каналов, 14 шлюзов и 6 плотин. Строительство велось среди лесов, топей и болот. Начиналась водная система устьем Сергучского канала и заканчивалась устьем реки Уллы.

14 шлюзов системы обеспечивали стабильные глубины в каналах, создание запасов воды для проводки судов и сплава древесины по каналам. Все шлюзы были однокамерными, с наклонными стенками, выложенными тесаным камнем, нижняя их часть вертикальная, укреплена деревянными сваями. Двустворчатые ворота шлюзов и ряжевые ящики – деревянные, засыпаны песком с глиной и камнями.

В настоящее время водная трасса полностью утратила свое лесосплавное и транспортное значение. Сегодня - это владения бобров, выдр, уток и тысяч других представителей флоры и фауны заповедника.

В период повышения уровня поверхностных вод во время весеннего паводка в Березинском биосферном заповеднике проводится небольшой сброс воды при помощи системы шлюзов Сергучского канала. Это обеспечивает регулирование уровня воды в озерах, проход рыбы на нерест, предотвращает  затопление прилегающих территорий, в особенности д. Кветча, которая расположена непосредственно в пойме р. Сергуч. Поддержание глубины воды в Сергучском канале дает возможность использовать канал как объект рекреации, для сплава на байдарках.

Речные воды. Оценка гидрохимических параметров водных объектов на территории заповедника показала, что их химический состав существенно различается и зависит от ряда факторов, определяемых местоположением, гидрологическим режимом, характером подстилающих пород, наличием или отсутствием источника загрязнения и т. д. [3]

Состояние речных вод р. Березины в границах Березинского биосферного заповедника обусловлено тем, что основное количество загрязняющих веществ поступает в водоток далеко за пределами заповедной территории, главным образом ниже впадения р. Свислочи (32,77 млн м3 сточных вод по данным 2006 г.) и ниже г. Светлогорска (56,32 млн м3). Вместе с тем водосбор верховья реки в зоне заповедника находится в густонаселенной местности с развитым сельскохозяйственным производством, что также может оказывать существенное влияние на гидрохимический режим реки.

Общие ресурсы речного стока р. Березина составляют 4500 млн. м3.

Согласно данным регулярных мониторинговых наблюдений на участке 0,5 км выше н. п. Броды, расположенного в центральной части заповедника, пределы содержания приоритетных загрязняющих веществ в 2007 г. составили: азот аммонийный – 0,05–0,76 мгN/дм3, азот нитритный – 0,007–0,015 мгN/дм3, азот нитратный – 0,69–3,18 мгN/дм3, фосфор фосфатный – 0,005–0,022 мгP/дм3. В целом воды р. Березины в указанном пункте наблюдений могут быть классифицированы как «относительно чистые».

Состав поверхностных вод Березинского биосферного заповедника формируется в условиях развития хорошо промытых, бедных растворимыми минеральными веществами четвертичных отложений и высокой заболоченности территории, что определяет низкий уровень минерализации этих вод. Установленные пределы колебания минерализации составили 30,1 – 340,5 мг/дм3 – для речных,                    55,4 – 277,1 мг/дм3 – для озерных вод. Питание р. Березины и ее притоков осуществляется за счет поверхностного стока болотных вод и подтока грунтовых вод. От их соотношения зависит химический состав конкретных водных проб. Следует также отметить, что заболоченность и залесенность территории Березинского биосферного заповедника способствуют поступлению в водоемы и водотоки большого количества органических веществ, в основном гумусового происхождения, которые придают водам желтую и темно-бурую окраску.

Как показал анализ полученных результатов, в весенний период 2008 г. величина pH, содержание Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–, NO3–, HCO3–, PO4 3– и значения общей минерализации вод р. Березины на территории заповедника уменьшались вниз по течению реки. Существенные отклонения от среднего для водных объектов заповедника состава вод отмечены только для малых «болотных» рек – Красногубки и Смолянки. Для них характерны относительно низкая величина pH (6,10 и 6,25 соответственно), что позволяет отнести воды этих рек к группе слабо кислых, и существенно пониженное содержание большинства макрокомпонентов (за исключением NH4+). Минимальные значения всех показателей макросостава вод выявлены в оз. Пострежском, расположенном в пределах верхового болота (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Содержание макрокомпонентов в водах водоемов и водотоков Березинского биосферного заповедника в весенний период, мг/дм3

| Водный объект, участок отбора проб | Макрокомпоненты, мг/дм3 | ∑м |
| --- | --- | --- |
|  | pH | Na+ | K+ | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42– | NO3– | HCO3– | PO4 3– |  |
| р. Березина | д. Березино | 7,55 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 55,5 | 15,2 | 8,1 | 28,0 | 17,2 | 192,2 | 0,05 | 321,8 |
|  | н.п. Броды | 7,25 | 3,6 | 1,0 | 0,2 | 39,2 | 10,6 | 6,0 | 28,4 | 7,9 | 128,1 | <0,01 | 225,0 |
|  | выше оз. Палик | 7,10 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 32,7 | 6,6 | 5,5 | <2,0 | 5,3 | 12,2 | <0,01 | 68,8 |
| оз. Палик | 7,30 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 35,9 | 7,9 | 6,0 | 18,5 | 2,9 | 145,9 | <0,01 | 222,1 |
| р. Красногубка | 6,10 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 12,0 | 4,0 | 3,5 | 23,0 | 3,5 | 23,0 | 0,02 | 71,8 |
| р. Можанка | 7,55 | 5,2 | 2,0 | 0,2 | 47,9 | 15,9 | 11,6 | 23,0 | 13,7 | 180,0 | 0,03 | 299,5 |
| р. Бузянка | 7,15 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 19,6 | 4,6 | 4,0 | 8,2 | 1,4 | 76,3 | <0,01 | 118,1 |
| р. Смолянка | 6,25 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 6,5 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 39,6 | 0,03 | 59,9 |
| оз. Пострежское | 5,56 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 4,4 | 1,3 | 2,0 | <2,0 | 2,2 | 18,3 | <0,01 | 32,6 |

Во второй половине лета 2008 г. наблюдавшаяся в весенний период картина распределения основных компонентов гидрохимического состава существенно изменилась (таблицы 3.5). Во всех пробах воды отмечен рост величины pH, при этом воды р. Березины и оз. Палик, по классификации, из группы нейтральных перешли в слабощелочные, рек Красногубки и Смолянки – из слабокислых в нейтральные, оз. Пострежского – из слабокислых в слабощелочные. Во всех исследованных водных объектах (кроме р. Можанки) выросла общая минерализация воды: в р. Красногубке – в 2,5 раза, р. Смолянке – 3,8, оз. Пострежском – в 3,7 раза. Меньшие колебания общей минерализации характерны для вод верхнего и среднего течения    р. Березины в пределах заповедника – 1,3 и 1,6 раза соответственно. Прирост общей минерализации в большинстве случаев произошел за счет повсеместного увеличения концентрации Ca2+ и HCO3– (HCO3– положительно коррелирует с ростом величины pH). С другой стороны, содержание ионов SO42– (в 7 случаях из 9) и NO3– (практически во всех водных объектах) уменьшилось в n раз.

Таблица 3.5 – Содержание макрокомпонентов в водах водоемов и водотоков Березинского биосферного заповедника в летний период, мг/дм3

| Водный объект, участок отбора проб | Макрокомпоненты, мг/дм3 | ∑м |
| --- | --- | --- |
|  | pH | Na+ | K+ | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42– | NO3– | HCO3– | PO4 3– |  |
| р. Березина | д. Березино | 7,90 | 5,7 | 1,8 | 0,45 | 69,5 | 19,1 | 10,3 | 19,8 | 1,8 | 268,4 | 0,04 | 413,7 |
|  | н.п. Броды | 8,03 | 5,6 | 1,5 | 0,4 | 65,2 | 16,5 | 9,2 | 11,9 | 2,8 | 250,1 | <0,01 | 363,3 |
|  | выше оз. Палик | 7,88 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 60,8 | 15,8 | 9,2 | 11,5 | 1,9 | 231,8 | <0,01 | 337,6 |
| оз. Палик | 8,12 | 4,2 | 0,7 | 1,0 | 53,2 | 12,5 | 8,6 | 4,5 | 0,4 | 201,3 | <0,01 | 286,6 |
| р. Красногубка | 7,35 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | 30,4 | 10,5 | 6,8 | <2,0 | 1,8 | 122,0 | 0,01 | 176,4 |
| р. Можанка | 8,37 | 6,1 | 1,5 | 0,1 | 52,1 | 12,5 | 11,4 | 8,6 | 3,9 | 195,2 | 0,03 | 294,5 |
| р. Бузянка | 7,35 | 3,1 | <0,5 | 1,2 | 25,0 | 7,2 | 4,6 | <2,0 | 0,2 | 109,8 | <0,01 | 150,6 |
| р. Смолянка | 7,15 | 1,8 | <0,5 | 1,2 | 45,6 | 7,9 | 9,2 | <2,0 | 2,0 | 152,5 | 0,02 | 226,1 |
| оз. Пострежское | 7,92 | 1,3 | <0,5 | 1,3 | 21,7 | <0,5 | 5,6 | <2,0 | 0,6 | 54,9 | <0,01 | 86,5 |

Оценка гидрохимических параметров водных объектов показала, что в весенний период содержание основных макрокомпонентов, общая минерализация и величина pH вод р. Березины планомерно уменьшались вниз по течению реки. Для рек Красногубки, Смолянки и оз. Пострежское наблюдалась минимальная величина pH и пониженное содержание большинства макрокомпонентов (за исключением NH4+). Во второй половине лета во всех водных объектах отмечен рост величины pH в сторону подщелачивания и общей минерализации - в 1,3-3,7 раза. Максимальное содержание растворенных Ni, Zn и Pb в весенний период наблюдалось в водах р. Березины на участке при входе на территорию заповедника. Минимальные значения отмечены в р. Смолянка и оз. Пострежское. Во второй половине лета наметилась тенденция снижения концентрации растворенных Co, Ni, Cu, повышения растворенных Zn и Pb. [3]

В весенний период опробования отмечалось постепенное снижение содержания взвешенных форм большинства исследованных элементов на всем протяжении р. Березины. В летний период уменьшением 10 взвешенных форм металлов (кроме Mn) характеризовалось верховье р. Березины при одновременном их увеличении (кроме Cu и Pb) на участке впадения в оз. Палик. Для других водных объектов определенных тенденций не установлено.

Анализ отобранных в 2008 г. донных отложений показал, что минимальное содержания большинства микроэлементов характерно для р. Бузянки. Максимальные значения Fe, Ti, Co, Y, Yb, Pb отмечаются в оз. Палик, V, Cr, Mn, Be, Ni, Cu – р. Можанке. Цинк наблюдается только в донных отложениях оз. Полик и р. Бузян- ки, Ag – р. Можанки, Бузянки и одной из проб, отобранных в р. Березине.

Сравнение полученных в 2008 г. значений с данными предыдущих исследований свидетельствует о том, что за прошедшее десятилетие в донных отложениях    р. Березины среднее содержание технофильных (Cu, Ni, Pb) и нетехнофильных (Ti, Zr, Ba) элементов повысилось более чем в 1,5 раза, при снижении средней концентрации Mn и Cr, Y. Если ранее Pb отмечался в донных отложениях 50 % случаев, то в 2008 г. этот элемент при той же чувствительности определения был установлен повсеместно.

3.1.4 Геологическая среда

Природа Березинского биосферного заповедника формировалась на протяжении тысячелетий. Сползающие с севера ледники меняли рельеф и формы, чередуя гряды, холмы, острова с озерными впадинами. Основные черты современного рельефа сформировались в период деградации последнего поозерского ледника, эрозионные процессы и водно-ледниковые потоки которого полностью уничтожили или активно преобразовали существущие в то время ландшафты, созданные предыдущими оледенениями.

В современном рельефе территории в пределах Березинского биосферного заповедника выделяются четыре генетических типа рельефа, которые нашли отражение в том числе в абсолютных отметках рельефа:

  - конечноморенный грядово-холмистый рельеф междуречья Березины и Сергуча с абсолюбными высотами до 226 м над уровнем моря. Особую живописность рельефу придают заболоченные ложбины, которые образовались в результате расчленения руслами рек моренных гряд;

  - плоские водно-ледниковые (зандровые) равнины центральной и южной части заповедника с абсолютными высотами 160 - 170 м. образованных талыми водами отступавшего поозерского ледника. Данный тип рельефа занимает промежуточное положение между высокими моренными грядами и невысокими аллювиальными равнинами с плоскими болотными массивами;

  - аллювиальные (пойменные) равнины приурочены к долинам рек, но наиболее они выражены в пойме р. Березины, где высота поймы над уровнем воды в меженный период составляет 1 - 2,5 м;

  - на месте огромного приледникового водоема площадью около             300 - 400 км2, которое существовало в пределах Верхнеберезинской низины около 10 000 лет назад, в процессе болотообразования толщи отложений были перекрыты торфами различного генезиса. В настоящее время на юге заповедника преобладают низинные болота с толщиной торфяных отложений не более 2 м, болота верхового типа с мощностью торфяного горизонта до 7 м представлены в понижениях рельефа вдоль пойм рек Березина и Сергуч.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к моренной равнине, первоначальный рельеф которой изменен при застройке территории. Поверхность ровная, повсеместно спланирована насыпным грунтом. Абсолютные отметки по устьям выработок 169,05-169,69 м. [4]

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

Геологическое строение:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (thIV) вскрыты повсеместно.

Представлены насыпные грунты отвалами из песков различной крупности и супесей, с включением гравия и гальки до 10 %, строительного мусора (куски кирпича, и др.) до 2-5% и фрагментов растительного слоя. Сформированы при планировке территории.

Давность отсыпки более 10 лет. Мощность 1,2-1,7 м.

Сожский горизонт

Моренные отложения (gIIs(s). Супеси бурого цвета, с тонкими (1-3 мм) прослойками песка, с включением гравия и гальки до 10-15%. Залегают под насыпными грунтами на глубине 1,3-1,8 м.

Максимальная вскрытая мощность отложений 2,0 м.

Водноледниковые подморенные отложения (f,lgIIsz) представлены песками мелкими и крупными желтыми, желто-бурыми водонасыщенными.

Максимальная вскрытая мощность флювиогляциальных отложений 4,6 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,4-3,3 м, (абс. отм. 166,01 – 166,79 м). Водовмещающие грунты – водноледниковые пески. Обладают местным напором в 0,4 - 1,3 м из-под слоя глинистых грунтов. Уровень грунтовых вод устанавливается на абс. отм. 167,19-167,31 м.

По результатам химических анализов грунтовые воды неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций и к бетону любой марки по водонепроницаемости.

Мощность почвенно-растительного слоя 0,1 м.

В соответствии с СТБ 943-2007, ГОСТ 20522-2012 выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Участок проектируемого сооружения:

Техногенные (искусственные) образования (thIV)

ИГЭ-1 – Насыпной грунт

Моренные отложения (gIIsz)

ИГЭ-2 – Супесь средней прочности

Водноледниковые подморенные отложения (f,lgIIsz)

ИГЭ-3 – Песок мелкий средней прочности

ИГЭ-4 – Песок крупный средней прочности

Трасса инженерных сетей

Моренные отложения (gIIsz)

ИГЭ-2а – Супесь пластичная

Инженерно-геологические условия для строительства ограничено благоприятны.

При проектировании следует учитывать:

- возможность появления верховодки в насыпных грунтах на кровле супеси при инфильтрации поверхностных вод и утечках из водонесущих коммуникаций;

- возможность появления вод спорадического распространения на любом участке толщи глинистых грунтов (ИГЭ-2), содержащих песчаные прослойки;

- агрессивность грунтов к бетону;

- залегание с поверхности слабо дренируемых грунтов, может привести к скоплению поверхностных вод в котловане (траншее) в период строительства в неблагоприятные периоды года;

- пучинистые свойства грунтов в зоне сезонного промерзания.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в г. Лепеле по данным Госкомгидромета РБ составляет для супесей 128 см.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

По конфигурации территория заповедника напоминает ромб, вытянутый по длинной оси с севера на юг на 58 км, с запада на восток, в самой широкой части, на 27 км. Крайняя северная точка лежит на 54°59' с.ш., в 2,0 км восточнее д. Лесины Ушачского района, южная – на 54°28' с.ш., в 1,0 км севернее д. Ельница Борисовского района, западная – на 28°08' в.д., в 2,0 км от д. Горелое того же района, крайняя восточная – на 28°33' в.д., в 1,0 км восточнее д. Терешки Лепельского района (рисунок 3.8).

В настоящее время общая площадь биосферного резервата составляет           131 785 га, в том числе, «собственно заповедник» - 85 192 га, охранная зона -        32 776 га, экспериментальное лесоохотничье хозяйство (ЭЛОХ) «Барсуки» -          29 264 га, охотхозяйство (ОХ) «Березина» - 16 000 га, специально выделенные участки для обеспечения функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах - 11 172 га.

Центральная усадьба Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» расположена в 125 км от г. Минска, 140 км от    г. Витебска и 37 км от г. Лепеля и находится в 3-х км от шоссе Минск-Витебск.

Основные черты современного рельефа заповедника сформировались в период деградации последнего поозерского (вюрмского) ледника, эрозионные процессы и водно-ледниковые потоки которого полностью уничтожили или активно преобразовали литогенную основу ландшафтов, созданную предыдущими оледенениями. Взаимодействие литогенной и биотической составляющих ландшафтов в послеледниковый период выразилось в формировании контрастной структуры рельефа природного комплекса, в котором выделяются 4 основных геоморфологических образования: конечноморенный грядово-холмистый; плоский флювио- и лимно-аллювиальный; аллювиальный (пойменный) и болотный.

Рисунок 3.8 – Территория Березинского биосферного заповедника.

Конечноморенный грядово-холмистый рельеф ограничен площадью распространения конечноморенной гряды субмеридианального простирания в междуречье Березины и Сергуча, расчлененной на несколько самостоятельных контуров заболоченными ложбинами. Отдельные «размытые» островные участки конечноморенного рельефа сохранились в центральной (бывшая д. Пострежье) и на восточной периферии заповедника (урочище «Красная Лука»). Моренный комплекс сформирован сожским ледником и основательно переработан в позерский период, вследствие чего образующие гряды моренные холмы разобщены, имеют сглаженную, куполообразную форму и мягкие очертания, а площади подвергшиеся длительной денудации представляют платообразную поверхность, как правило, в центре конечноморенных образований. Местами у подножий возвышенностей отложились мощные делювиальные напластования, в верхней части склонов представленные крупнозернистыми завалуненными песками, в нижней выровненной, песками средне- и мелкозернистыми. Абсолютные отметки рельефа достигают       180-226 м.

Формирование плоских флювиогляциальных и лимноаллювиальных равнин связано с аккумуляцией песчаного материала в процессе таяния поозерского ледника в его краевой зоне, в результате чего экзарационные впадины моренных равнин сожского возраста оказались перекрытыми среднемощным (5-7 м) песчаным чехлом. Плоские островные песчаные равнины занимают обширные пространства в центральной и южной частях заповедника, в ряде мест являясь естественными суходольными границами между болотами и речными водоразделами. Песчаные отложения того же генезиса образуют «дно» болотных массивов, кое-где по периферии и среди болот выделяются в виде минеральных островов или гряд, сформировавшихся в разнообразных фациальных обстановках. Абсолютные высоты поверхности колеблются здесь в диапазоне 160-170 м.

Более 60 % площади заповедника занимают торфяно-болотные почвы, образовавшиеся в результате зарастания влаголюбивой растительностью остаточных озер, бессточных котловин и заболачивания прилегающей к ним низкой местности. В зависимости от водного и минерального питания, проточности, ботанического состава торфов, почвы подразделяются на верховые – 20,3 % площади заповедника (3 разновидности), с глубиной торфяной залежи до 7 м, низинные – 30,2 % (5 разновидностей) и глубиной торфа до 2 м и переходные – 9,6 % (4 разновидности). Различаются реакцией среды (от сильнокислой на верховых и слабокислой и нейтральной на низинных болотах), зольностью (5 и 20 % соответственно), степенью разложения торфов (5-10 и 40 %).

Природные особенности региона обусловили развитие нескольких почвообразовательных процессов: подзолистого, дернового, болотного (оглеение и торфообразование) и их сочетаний. В пределах территории Березинского биосферного заповедника выделено пять генетических типов почв: дерново-палево-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные, торфяно-болотные и аллювиальные (пойменные), которые подразделяются на 42 почвенные разновидности. Геолого-геоморфологические и гидрографические особенности обусловили преобладание гидроморфных и полугидроморфных почв (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Распределение почв Березинского биосферного заповедника [4]

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса

В процессе урбанизации происходит трансформация условий природной среды с формированием уникального для каждого поселения природно-антропогенного территориального комплекса, который проявляется во взаимодействии антропогенной составляющей с природной основой и ведет к ее преобразованию.

Хотя все компоненты природной среды в городах в той или иной мере преобразованы, все же изначальная природная основа в значительной степени влияет на особенности выполнения ими основных ландшафтных функций, что во многом определяет качество городской среды. Это проявляется в формировании условий, детерминирующих, с одной стороны, интенсивность выноса, рассеивания и аккумуляции поллютантов; с другой – поддержание и повышение средообразующих, средозащитных, природоохранных и рекреационных функций.

Средообразующие функции (климатообразующие, санитарно-гигиенические, архитектурно-планировочные) обусловлены участием растительности в создании и поддержании благоприятной для жизни человека среды – изменении микро-, мезоклимата, выделении кислорода, озона, фитонцидов, очищении воздуха от вредных примесей, гармонизации городского пространства. Общеизвестно, что в зеленых массивах, благодаря процессам транспирации, а также отражающей и рассеивающей способности растений снижается интенсивность радиационного потока, уменьшается температура воздуха и почвы, повышается их влажность, снижается скорость ветра и количество испаряемой почвогрунтами влаги. Относительная влажность воздуха в крупных зеленых массивах в среднем на 11–18 % выше, чем в застройке. Температура воздуха в древесных посадках на 1–7 °С, над газонами – на 4 °С ниже, по сравнению с застроенными пространствами. Довольно значителен эффект изменения микроклимата даже от отдельно стоящего дерева – температура воздуха в подкроновом пространстве дерева может быть ниже фоновой на 1,0 °С. Установлено, что чем крупнее зеленый массив, тем он более существенно влияет на изменение теплового режима прилегающих территорий. За счет перепада температур в крупных лесах, парках и в городской застройке в жаркие дни между ними образуются конвекционные потоки воздуха, что способствует притоку более холодных и влажных воздушных масс из зеленых массивов в нагретые застроенные городские пространства, и наоборот. Это в значительной степени смягчает микроклимат городов, что особенно важно в условиях потепления климата.

Посадки деревьев и кустарников снижают скорость ветра. Подвижность воздуха на озелененной территории изменяется в среднем: на бульварах и в скверах на 25–50 %, в парках и лесопарках до 40 % от скорости ветра на открытой площадке.

В лесах и парках ионизация воздуха до 2,5 раз выше, чем на неозелененных пространствах.

Доказано, что газопродуктивный и пыле-, газопоглотительный потенциал насаждений зависит от их возраста, видового состава, бонитета, полноты, состояния. Например, расчетными методами установлено, что поглощение диоксида углерода сосновыми и липовыми древостоями варьирует в пределах 5–15,8 т/га за год, а выделение кислорода от 3 до 11,5 т/га за год. Помимо того в лесах подлесок и травянистый ярус может поглощать соответственно до 0,7 и 0,6 т/га диоксида углерода и выделять по 0,5 т/га кислорода в год. В зеленых зонах запыленность воздуха может снижаться до 40–50 %. Многорядные линейные посадки деревьев и кустарников вдоль дорог могут уменьшать уровень загрязнения воздуха в транспортных зонах от 4 до 70 % и их эффективность зависит от ширины, высоты и плотности посадок.

Исследования, в том числе и белорусских ученых, показали, что в процессе жизнедеятельности растения способны задерживать и поглощать из воздуха: взвешенные частицы (аэрозоли и пыль), газообразные соединения – оксид и диоксид углерода, диоксид серы, сероводород, хлористый водород, аммиак, оксиды азота, формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, тем самым снижая их концентрацию в воздухе.

Средозащитные функции (водо-, почво-, шумозащитные и др.) проявляются в способности растительного покрова за счет перехвата и перераспределения осадков и поверхностного стока регулировать водный баланс в ландшафтах, препятствовать размыву почвы, регулировать интенсивность загрязнения почв и водных объектов. Лесная растительность улучшает инфильтрационные свойства почв, изменяет качество ландшафтных вод. В условиях высоких техногенных нагрузок в воде водоемов, окруженных лесом, содержание химических соединений может быть в несколько раз ниже, чем после сведения леса.

Насаждения обладают высокими шумозащитными свойствами – кроны деревьев и кустарников в многорядных посадках защитных зон в среднем поглощают до 25 % звуковой энергии, а остальную – отражают и рассеивают. Выявлены зависимости показателя эффективности защитного озеленения в снижении уровня загрязнения атмосферы, шума и скорости ветра от ширины санитарно-защитных полос, удаленности от источника эмиссий, плотности фитомассы, полноты, состава, возраста посадок и других переменных.

Установлено, что растения выделяют около 400 разновидностей химических соединений, среди которых кислород, диоксид углерода, а также различные фитонциды, многие из которых не только ароматизируют воздух, но и тормозят развитие патогенных микроорганизмов, тем самым, снижая их концентрацию в окружающей среде. [6]

Почти девять десятых площади заповедника — это всевозможные леса. Вдоль поймы реки Березины и по окраинам болот раскинулись таежные темнохвойные ельники с черникой и зелеными мхами. Это и правда темные леса, труднопроходимые из-за бурелома. Минеральные острова низинных болот покрыты ельниками с подростом из рябины, березы и орешника, верховые и переходные болота — невысокими сосняками. На юге заповедника по берегам рек и ручьев можно найти тенистые дубравы и ясенники. Высокие корабельные сосны облюбовали песчаные почвы. Особенно живописны влажные черно-ольшаники низинных болот, где деревья приподнимаются на своих воздушных корнях над топкой почвой, как мангры. Всего ученые выделяют в заповеднике около 70 различных типов лесных сообществ.
В отличие от мрачных ельников, сосняки светлые, солнечные и веселые, недаром в народе их называют краснолесьем. Почти треть из них вересковые и сфагновые. Здесь любят селиться барсуки и лисы: в рыхлой песчаной земле они строят себе уютные норы. Западнее, ближе к Березине, вдоль заповедника с севера на юг тянется узкая гряда слабооподзоленных сухих почв, почти сплошь покрытых лишайником. Древостой здесь чисто сосновые, обычно редкие, без подлеска. В покрове лишь изредка встретится вереск, кошачья лапка, ястребинка волосистая или мох Шребера. Это единственное место в Белоруссии, где найдена особенно редкая форма рода лишайника цетрарии - соралифера Андерса.

Десятая часть территории заповедника - безлесные луга, которые занимают  8,8 тыс. га. В поймах рек травостой образуют полевичка волосовидная и колосок душистый. К ним примешиваются нивяник обыкновенный, полевица тонкая, клевер ползучий, кульбаба осенняя, лютик едкий, тысячелистник обыкновенный. На влажных и богатых питательными веществами почвах развиваются так называемые дернистощучковые луга. Основу их разнотравья составляют щучка дернистая и мятлик болотный. Соседствуют с ними лапчатка прямостоячая, ятрышник, разные виды клевера и колокольчиков, чина луговая, горец змеиный - всего более 50 разных видов луговых растений. Там, где почва становится болотистой и торфяной, появляются разные виды осок. На суходольных лугах, вдали от пойм рек и ручьев, преобладают такие растения, как булавоносец седой, дивала многолетняя, разные виды очитков, полынь равнинная и др. Топкие травяные болота покрыты тростником, осоками, вейником, камышом, рогозом. Последние два вида часто путают друг с другом. Рогоз широколистный, или бочарная трава, имеет хорошо узнаваемый характерный початок - буро-коричневое цилиндрическое соцветие. Луга - это царство птиц, которые предпочитают открытые пространства. Здесь можно услышать коростеля, долго и нудно поющего свою однообразную скрипучую песню, перепела, который напоминает всем, что «спать пора, спать пора». Низко летают в поисках грызунов болотный и луговой луни. Зависает в воздухе, словно бабочка, легкая пустельга. Чибисы и жаворонки выводят по весне свое потомство, их гнезда располагаются прямо на земле. С наступлением ночи на охоту вылетает болотная сова.

Болота заповедника занимают около 52 тыс. га, что составляет 61,2 % всей его территории. Их относят к Островецко-Лепельскому торфяному району. Около    54,4 % болот заповедника низинные. В них всегда много воды, что делает их очень топкими и практически непроходимыми. Из-за проточного режима и относительной насыщенности верхних слоев кислородом листовой опад на таких болотах довольно быстро разлагается. Торф здесь в основном образован отмершими корнями растений и остатками стволов и веток. Его мощность обычно не превышает 1 м, несмотря на то, что возраст самих болот может достигать 9-10 тыс. лет. По типу питания такие болота относятся к эвтрофным (от греческих слов ephto — «хороший», trophe — «питание»), то есть богатым минеральными веществами, поэтому здешняя флора отличается большим разнообразием. Здесь растут ольха черная, различные осоки, белокрыльник болотный, крапива двудомная, черная смородина, таволга вязолистная, хмель и др. На особенно многоводных участках можно встретить камыш лесной, специфические виды гипновых мхов, богатое разнотравье: сердечники, горький и зубчатый, герань болотную, мытник болотный, многие виды северных орхидных. Чуть больше трети болот заповедника — переходного типа. Они немного суше, и по мере формирования торфа к корням растений перестают поступать богатые минеральными веществами грунтовые воды. Требовательные к питанию виды на таких болотах вытеснены более непритязательными: обычны мирт болотный, осока вздутая, сабельник болотный. Также здесь можно встретить зеленые и сфагновые мхи, из-за которых накопление торфа становится еще более интенсивным.

Так возникают верховые болота, которых в заповеднике примерно 10 %. Их разделяют на две категории: открытые (без леса) и лесные, где растут низкорослые сосны. На этих болотах настолько мощный торфяной слой, что корни растений совсем не достают до грунтовых вод. Все питание такие болота получают только за счет атмосферных осадков - снега и дождя, поэтому их также называют олиготрофными (от oligos - «немногий», «незначительный»). Кроме того, торф выделяет в воду гуминовые кислоты, которые сильно закисляют ее. Однако растения верховых болот (клюква, багульник, мирт, подбел, пушица) за многие годы эволюции приспособились жить в такой среде.

Животный мир Березинского биосферного заповедника разнообразен.

Поскольку численность популяций разных видов животных определяется множеством факторов, наиболее существенными из которых являются погодные условия зимнего периода, а также браконьерство и хищничество, динамика их численности в значительной степени зависит от биологических способностей того или иного виды животных к выживанию в сложившихся условиях.

Карта мест обитания животных на территории заповедника приведена на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Карта мест обитания основных видов животных и птиц в Березинском биосферном заповеднике.

Динамика численности копытных в заповеднике представлена на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Динамика численности охотничьих видов копытных в заповеднике

Динамика численности диких животных в заповеднике приводится в таблице 3.6. [6, 7]

Таблица 3.6 – Динамика численности диких животных в заповеднике

| Наименование животных | Численность, особей | Изменение численности в 2012 по отношению к 2011, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Лось | 290 | 300 | 376 | 328 | 399 | +21,6 |
| Олень благородный | 100 | 126 | 107 | 111 | 132 | +18,9 |
| Кабан | 570 | 250 | 189 | 199 | 650 | +62,8 |
| Косуля европейская | 635 | 685 | 573 | 179 | 278 | +55,3 |
| Волк | н/у | 20 | 18 | 9 | 8 | -11,1 |
| Заяц-русак | н/у | 85 | н/у | н/у | 10 | - |
| Заяц-беляк | н/у | 420 | н/у | н/у | 146 | - |
| Енотовидная собака | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | - |
| Лисица | н/у | 300 | 273 | 110 | 35 | -68,2 |
| Речной бобр | 520 | н/у | н/у | н/у | - | - |
| Выдра | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | - |

В 2012 году отмечается рост численности лося, благородного оленя, кабана, косули европейской в сравнении с 2011 годом.

Результаты наблюдений за популяцией зубра в Березинском биосферном заповеднике показывают сохранение численности в 2012 году в сравнении с 2011 годом (таблице 3.7). [3, 7]

Таблица 3.7 – Сведения о микропопуляциях зубра

| Наименование животных | Численность, особей | Изменение численности в 2012 по отношению к 2011, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Зубр | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 |

В 2012 году отмечено снижение по отношению к 2011 г. численности рыси европейской на территории Березинского биосферного заповедника (таблице 3.8).

Таблица 3.8 – Сведения о микропопуляциях рыси европейской

| Наименование животных | Численность, особей | Изменение численности в 2012 по отношению к 2011, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Рысь европейская | 4 | 12 | 7 | 8 | 10 | 3 | -70 |

Девять видов млекопитающих, обитающих в заповеднике, внесены в Красную книгу Республики Беларусь, что составляет 16 % от общего состава его териофауны.

К настоящему времени в составе орнитофауны насчитывается 234 вида птиц из 17 отрядов, в том числе 177 гнездящихся, 36 пролетных, 14 залетных и 7 зимних.

Как и во всей лесной зоне, ведущее положение занимает отряд Воробьинообразных (Passeriformes) (42 % от всех видов орнитофауны). Среди других систематических групп наиболее богато представлены отряды Ржанкообразных (36 видов) (Charadriformes), Гусеобразных (Anseriformes) (25 видов) и Соколообразных (Falconiformes) (19 видов). На долю этих четырех отрядов приходится почти 74 % орнитофауны заповедника. Основная часть видов относится к европейскому        (38 %), сибирскому (12 %) и арктическому (7 %) типам фаун. На долю транспалеарктов приходится 31 %. Среди воробьиных виды европейского типа фауны составляют 57 %.

Изменения в видовом списке орнитофауны достаточно заметны, особенно в последние годы. Только за период с 1990 по 2007 гг. в заповеднике отмечено        13 новых видов, еще для четырех доказано гнездование. Основной причиной этих изменений являются общие для европейского региона тенденции расширения ареалов некоторых птиц. Как правило, это - расселение ряда южных и юго-восточных видов на северо-запад. В 90-е годы на территории заповедника также сделаны находки ряда северных видов на пролете и гнездовании. Залеты некоторых птиц связаны с антропогенной деятельностью - на заповедной территории отмечены большой баклан (Phalacrocorax carbo L.), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros Gm.), мандаринка (Aix galericulata L.). На пролете обнаружен ряд видов, останавливающихся на территории заповедника только во время миграции: черная казарка (Branta bernicla L.), пискулька (Anser erythropus L.), белоглазая чернеть (Aythya nyroca Guld.), белохвостый песочник (Calidris temminckii Leisl.), краснозобик (Calidris ferruginea Pontopp.), чернозобик (Calidris alpina L.), короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus L.) и большая морская чайка (Larus marinus L.).

На территории Березинского заповедника встречается 58 видов птиц из 72 включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Численность охотничьих видов птиц, таких как тетерев и глухарь, имеет тенденцию к снижению, что видно в динамике 2005-2012 годов в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Динамика численность птиц в заповедник (тетерев, глухарь)

| Название птиц | Численность, особей/год | Изменение численности в 2012 г. по отношению к 2011 г, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| тетерев | 246 | 222 | 268 | 212 | 216 | 148 | -31,5 |
| глухарь | 192 | 288 | 312 | 284 | 282 | 218 | -22,7 |

Формирование видового разнообразия ихтиофауны рек и озер заповедника проходило в послеледниковый период. Главными путями проникновения рыб в Верхнеберезинское послеледниковое озеро была речная сеть, образовывавшаяся излишками вытекавших из его вод. Заселение шло из черноморского бассейна через Днепр и его притоки до верховьев Березины, бравшей свое начало непосредственно из Верхнеберезинского озера.

Ихтиофауна заповедника представлена 1 видом круглоротых (Cyclostomata) и 33 видами костистых рыб (Osteichthyes), входящих в состав 9 семейств, что составляет 58 % от республиканского списка ихтиофауны. Наиболее обычными и многочисленными видами являются щука (Esox lucius L.), плотва (Rutilus rutilus L.), красноперка (Scardinius erythrophtalmus L.), язь (Leuciscus idus L.), пескарь (Gobio gobio L.), лещ (Abramis brama L.), вьюн (Misgurnus fossilis L.), окунь (Percus fluviatilis L.), ерш (Gimnocephalus cernua L.). Наибольшим видовым разнообразием обладают река Березина у южных границ заповедника (отмечено 33 вида) и озеро Палик (31 вид). На остальных водотоках и крупных озерах заповедника (Домжерицкое, Манец, Ольшица, Плавно) встречаются представители лишь трех семейств – карповых (Cyprinidae), вьюновых (Cobitdae) и щуковых (Esocidae). Из краснокнижных видов в заповеднике отмечены единичные находки стерляди (Acipenser ruthenus L.), приходящиеся на конец 50-х – начало 60-х годов и обыкновенного подуста (Chondrostoma nasus L.).

В последние годы на ряде водоемов, расположенных непосредственно на территории заповедника (оз. Плавно), либо неподалеку от его границ (оз. Медзазол) осуществлялся выпуск видов, ранее отсутствовавших в составе местной ихтиофауны (толстолобик, белый амур, карп). Особое опасение вызывает находка в Сергучском канале в окрестностях д. Крайцы в октябре 2007 г. панцирной щуки. Вселение на территорию заповедника инородных видов рыб может негативно сказаться как на кормовой базе, так и на состоянии отдельных видов исторически сложившейся здесь ихтиофауны.

### 3.2 Природоохранные и иные ограничения

Природоохранные ограничения приняты Указом Президента Республики Беларусь № 59 от 09.02.2012 г., в соответствии с которым на территории заповедника запрещаются:

- забор воды из водоемов для хозяйственных целей в количестве, приводящем к изменению режима водоемов, за исключением забора воды для целей пожаротушения;

- сброс в водоемы неочищенных сточных вод;

- интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима водоемов, водотоков и грунтовых вод либо оказывающих негативное влияние на природные комплексы;

- расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе рек и водоемов, кроме мелиоративных сетей и участков, отведенных под места отдыха;

- размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

- авиаобработка ядохимикатами сельскохозяйственных и лесных земель;

- другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на природные комплексы заповедника и национальных парков, привести к их изменению или обеднению видового разнообразия и численности животных или растений.

### 3.3 Социально-экономические условия

### В административном отношении Березинский биосферный заповедник объявлен на землях Докшицкого и Лепельского районов Витебской области и Борисовского района Минской области. [1]

### 3.3.1 Население

В состав Докшицкого района входят г. Докшицы с населением 6 878 человек, городской посёлок Бегомль, где проживают 2636 человек. Численность населения всего района по состоянию на 01.01.2016 составила 23 500 человек. [8]

Лепельский район включает 225 населенных пунктов и два военных городка,  9 сельсоветов. Численность населения всего района по состоянию на 01.01.2016 составила 23 500 человек, г. Лепель – 17 690 жителей.

В состав Борисовского района Минской области входят 300 населенных пунктов, 12 сельсоветов. Численность населения всего района по состоянию на 01.01.2016 составила 181 946 человек, г. Борисов – 143 919 жителей.

### 3.3.2 Экономика

Промышленность Докшицкого района представляют две организации: филиал открытого акционерного общества «Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод, районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник».

За 12 месяцев 2016 г. промышленными предприятиями Докшицкого района произведено продукции в действующих ценах на 9,9 млн. рублей, что составило 102,9 % к 2015 году.

Обеспечена положительная динамика физического индекса объема производства промышленной продукции 104,6 %. Запасы готовой продукции составили     27 тыс. рублей, или 3,3 % к среднемесячному объему производства.

За 12 месяцев 2016 г. выручка от реализации по промышленным предприятиям района составила 13,6 млн. рублей (101,2 % к 2015 г.), получено 169 тыс. рублей чистой прибыли, что составляет 115 % к уровню 2015 года. Рентабельность продаж составила 6,6 % (+0,7 % к 2015 г.), при задании 5 %.

Промышленный комплекс Лепельского района включает 6 организаций, в том числе 3 – республиканского подчинения, 2 – областного и районного подчинения и одно юридическое лицо без ведомственной подчиненности, на которых работает более 2 тысяч человек.

Промышленность района представлена предприятиями обрабатывающей промышленности, а также производством и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Ведущим предприятием района является открытое акционерное общество «Лепельский молочноконсервный комбинат» (удельный вес – 60 процентов в общем объеме производства региона).

Объем производства промышленной продукции Лепельского района в        2016 году составил 181,2 млн. руб. или 111,7 % к 2015 году Запасы готовой продукции составили 17,7 % к среднемесячному объему производства.

# Промышленность Борисовского района обладает высоким производственным и техническим потенциалом, является ведущей отраслью производственно-экономического комплекса региона. В 43 промышленных организациях, расположенных в Борисовском районе (29 организаций республиканской формы собственности, 8 организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, и 6 организаций без ведомственной подчиненности), работает свыше 28 тыс. человек. [9]

Промышленный комплекс района является многоотраслевым и представлен отраслями машиностроения и металлообработки, химической, деревообрабатывающей, легкой, фармацевтической промышленности, производством хрусталя и медицинского стекла, керамических, резинотехнических и пластмассовых изделий, спичек, мебели, мясомолочной и хлебобулочной продукции, круп и макаронных изделий, плодоовощной продукции, соков, муки и комбикормов, и целого ряда других товаров.

Борисовский район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, овощей. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции агропромышленного комплекса является животноводство, занимающее в структуре объема валовой продукции сельского хозяйства 65,2 %.

# Объем производства промышленной продукции Борисовского района в     2016 году составил 1 318,9 млн. руб. или 115,7 % к 2015 году. Запасы готовой продукции составили 72,3 % к среднемесячному объему производства. [8]

4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА                         ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферу происходит на стадии строительства объекта и в процессе его эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

– автомобильный транспорт и строительная техника, используемые:

– при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятие плодородного почвенного слоя, выемка грунта, рытье котлована, траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей);

– для доставки и погрузочно-разгрузочных работ материалов, конструкций и деталей;

– строительные работы (приготовление растворов, сварка, резка, механическая обработка металлов, кровельные, окрасочные и другие работы).

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19, пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно.

Воздействие от этих источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Выбросы загрязняющих веществ от технологического оборудования помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции проектируемого цеха отсутствуют.

Для хранения мяса диких животных установлено холодильное оборудование, работающее на хладагенте фреон R507А. Фреон R507 является смесовым хладагентом, состоящим из R125 – 50 %, R134а – 50 % и имеет показатель степени разрушения озонового слоя ODP=0 (потенциал, принятый за единицу, соответствует озоноразрушающей способности хладона R11), потенциал глобального потепления GWP=3800 (относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет (GWP100)).

Общее количество заправленного хладагента фреона R507 составляет 20 кг.

Расчетная утечка хладагента, определенная в соответствии с методикой ВНТП 03-86 «Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников», приложение №17 п.1.7, составляет 10-15% от объема заправки, т.е. 2-3 кг/год.

Использование автономных холодильных систем охлаждения сокращает возможные выбросы хладагента в окружающую среду, поскольку объемы фреона замкнуты в пределах своей системы.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на территории являются двигатели автомобилей. При работе двигателей в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10, сера диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19.

Характеристика вредных веществ, которые выделяются в атмосферу от автотранспорта, согласно Нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения РБ от   8 ноября 2016 г.  № 113, приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Код | Наименование вещества | ПДКм.р., мкг/м3 | ОБУВ, мкг/м3 | ПДКс.с., мкг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 250 | - | 100 | 2 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 150 | - | 50 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид | 500 | - | 200 | 3 |
| 0337 | Углерод оксид | 5000 | - | 3000 | 4 |
| 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 | 2,5.104 | - | 1,0.104 | 4 |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19 | 1000 | - | 400 | 4 |
| 2902 | Твердые частицы | 300 | - | 150 | 3 |

Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 от 24 января 2011 года «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране» для территории расположения проектируемого цеха действуют нормативы ЭБК, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Код | Наименование вещества | ПДКм.р., мкг/м3 | ПДКс.с., мкг/м3 | ПДКс.г., мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 200 | 75 | 30 |
| 0330 | Сера диоксид | 100 | 70 | 20 |
| 2902 | Твердые частицы | 100 | 50 | 20 |

Параметры источников выбросов и количество выбрасываемых вредных веществ приводятся в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых источников

| Производство, | Источники | Источники выбросов | Параметры газо- | Координаты на | Газоочистные установки | Выделения и выбросы загрязняющих веществ | Кол. | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цех | выделения | загрязняющих веществ | воздушной смеси | карте-схеме | наимено- | вещества, | коэф- | сте | код | наименование | выделения без учета | выброс с учетом | часов | чания |
|  | загрязняющих | Наименова- | Кол. | Но | Вы- | Диа- | на выходе из ис- | точечного ис- | вание | по кото- | фици- | пень |  | загрязняющих | мероприятий | мероприятий | рабо- |  |
|  | веществ | ние | шт. | мер | сота | метр | точника выбросов | точника, цент- |  | рым про- | ент | очист- |  | веществ | г/с | т/год | г/с | т/год | ты в |  |
|  | Наименование | Кол. |  |  | на | Н, м | устья | ско- | объем | тем- | ра группы ис- |  | водится | обес- | ки: |  |  |  |  | год |  |
|  |  | шт. |  |  | карте- |  | трубы | рость | V1, | пера- | точников, кон- |  | газо- | печен- | ср. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | схеме |  | D, м | WО, | м3/с | тура | цов линейного |  | очистка | ности | экспл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | ТГ, | источника |  |  | газо- | Кэ,%/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | очист- | макс. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  | кой | Кm, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Цех по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место разгрузки и | 2 | неорганиз. | 1 | 6001 |  |  |  |  |  | 10 | 23,5 |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,0003 | 0,00036 | 0,0003 | 0,00036 |  |  |
|  | Погрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,2 | 28 |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ш. | 8м |  |  |  |  |  | (сажа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00011 | 0,00008 | 0,00011 | 0,00008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00519 | 0,00457 | 0,00519 | 0,00457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401 | Углеводороды | 0,00042 | 0,00044 | 0,00042 | 0,00044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пред. С1-С10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0,0003 | 0,00018 | 0,0003 | 0,00018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пред. С11-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостевая | 2 | неорганиз. | 1 | 6002 |  |  |  |  |  | 8,5 | 9 |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,0003 | 0,00036 | 0,0003 | 0,00036 |  |  |
|  | автопарковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 | 7 |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |  |  |
|  | на 2 м/м проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ш. | 3м |  |  |  |  |  | (сажа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00011 | 0,00008 | 0,00011 | 0,00008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00519 | 0,00457 | 0,00519 | 0,00457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401 | Углеводороды | 0,00042 | 0,00044 | 0,00042 | 0,00044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пред. С1-С10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0,0003 | 0,00018 | 0,0003 | 0,00018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пред. С11-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодильные | 2 | Неорганиз.. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фреон 507а | 0,00000 | 0,002 | 0,00000 | 0,002 |  |  |
|  | установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расположение проектируемого источника загрязнения атмосферы приводится на карте-схеме расположения ИЗА (приложение Б).

Выбросы загрязняющих веществ от автостоянки определены расчетным путем.

Для расчета использовалось РД 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий»;

Согласно постановлениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 31 от 29 мая 2009 года «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и перечня объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» и № 43 от 23 июня 2009 года «Об утверждении Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» нормативы выбросов не устанавливаются для нестационарных и стационарных источников выбросов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов. В связи с этим выбросы от гостевых парковок и площадок разгрузки и погрузки сырья (источники №№ 6001, 6002) не нормируются.

Выбросы фреона от холодильных установок не нормируются, т.к. фреон 507 имеет показатель степени разрушения озонового слоя ОDР=0 (потенциал, принятый за единицу, соответствует озоноразрушающей способности хладона R11), потенциал глобального потепления GWP=3800 (относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет (GWP100)).

Суммарные выбросы от источников проектируемого цеха приводятся в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Суммарные выбросы от источников проектируемого цеха

| Код | Наименование вещества | Предлагаемые нормативы ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,0006 | 0,00072 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,00002 | 0,00002 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,00016 | 0,00023 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,00913 | 0,01038 |
| 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 | 0,00087 | 0,00085 |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11–С19 | 0,00036 | 0,0006 |
|  | Всего |  | 0,01279 |

Как видно из таблицы, валовый выброс после ввода проектируемого цеха составит 0,01279 т/год.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы выполнен на ЭВМ по программе «Эколог» (версия 3.0).

Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки и для расчетных точек на границе расчетной СЗЗ и прилегающей территории к цеху.

Для расчета использована локальная система координат. Ось абсцисс основной координатной системы образует с направлением на север угол 90о.

Метеорологические параметры для расчета приняты на основании письма ГУ «Витебский областной по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о метеорологических характеристиках и фоновых концентрациях вредных веществ района размещения объекта (приложение А).

Расчет рассеивания проводился с учетом и без учета фоновых концентраций.

Коэффициенты оседания вредных веществ принимались согласно ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Результаты расчета приземных концентраций приводятся на картах-схемах (приложение В) и в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| Код | Наименование вредного вещества | Максимальные приземные концентрации, доли ПДК На границе расчетной СЗЗ |
| --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фона | без учета фона |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,2 | 0,05 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | Расчет не целесообразен |
| 0330 | Сера диоксид | 0,41 | 0,04 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,16 | 0,04 |
| 0401 | Углеводороды предел. С1-С10 | Расчет не целесообразен |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 0,01 | 0,01 |
| 2902 | Твердые частицы | 0,69 | Расчет не целесообразен |
| 6009 | Азота диоксид, сера диоксид | 0,61 | 0,09 |

Анализ полученных результатов показал, что после ввода проектируемого цеха максимальные приземные концентрации вредных веществ и их суммаций на границе санитарно-защитной зоны и на прилегающей территории практически не изменятся и останутся на уровне фоновых. Превышений ПДК по всем вредным веществам и суммациям не наблюдается.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.

4.2 Воздействие физических факторов

Из физических факторов возможного воздействия предприятия на компоненты окружающей среды и людей должны быть выделены:

– воздействие внешнего шума от работы технологического оборудования;

– воздействие электромагнитных излучений;

– воздействие теплового излучения.

Основным фактором негативного физического воздействия помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ "Березинский биосферный заповедник" в д. Домжерицы являются источники шума. Другие факторы физического воздействия (вибрация, инфразвук, электромагнитное излучение) на рассматриваемом предприятии отсутствуют.

Основными источниками шума являются:

– оборудование вентиляции;

– компрессорные установки (выносной холод);

– автотранспорт, въезжающий на территорию.

Расчет суммарных уровней шума проводился при работе всех источников шумового воздействия, находящихся на территории рассматриваемого объекта.

Расчет суммарных уровней шума на территории прилегающей к проектируемому цеху проводился по ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума». Расчет шума от автотранспорта проводился по пособию к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных зданий».

Эквивалентный уровень звука, создаваемый движением автотранспорта по территории предприятия, рассчитывается по формуле 5 Пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных зданий»

,

где: Q – интенсивность движения, ед./ч;

V – средняя скорость потока, км/ч;

( – доля средств транспорта в потоке, %;

(LA1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА, (при асфальтобетонном покрытии (LA1 = 0, при гравийном покрытии (LA1 = +3 дБА);

(LA2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА (Пособие к МГСН 2.04-97, таблица 4).

Результаты:

- Въезд и выезд автотранспорта при доставке или отгрузке сырья

Интенсивность движения – 1 ед./ч, средняя скорость потока 20 км/ч, доля грузового транспорта – 0 %, следовательно – на расстоянии 7,5 м равен 37,3 дБА;

Расчет уровня звукового давления в расчетных точках

Расчет шума проводим по формулам:

- Шум, где находится два и более источника шума рассчитывался по формулам:

L = LР +10 lg n, (7.6) ТКП 45-2.04-154-2009

где: LР - уровень звуковой мощности источника шума (автомобиля), в дБА,

n – общее количество источников шума с одинаковой мощность звукового давления.

Δ = LР 1 - LР  2

Добавки к более высокому уровню, необходимая для получения суммарного уровня находится по таблице 7.3 ТКП 45-2.04-154-2009.

В таблице 4.6 представлены источники шума, участвующие в расчете уровней звукового давления и их шумовые характеристики.

Таблица 4.6

| Номер источника шума | Наименование источника шума | Уровень эквивалентного шума, дБА |
| --- | --- | --- |
| ИШ 1 | Вентсистема В1 | 36* |
| ИШ 2 | Вентсистема В2 | 31* |
| ИШ 3 | Вентсистема В3 | 31* |
| ИШ 4 | Приточная система П1 | 30* |
| ИШ 5 | Компрессорные блоки (3 шт.) – выносной холод | 68,7* |
| ИШ 6 | Компрессорный блок (1 шт.) – выносной холод | 64* |
| ИШ 7 | Въезд и выезд на территорию предприятия | 37,3** |
| Примечания: * Величина расчетная, расчет представлен выше ** Величина справочная или паспортные данные |

Определение суммарного уровня звуковой мощности в расчетных точках на расчетной площадке

Расчет уровня звука в расчетных точках выполнен в соответствии с  ТКП 45-2.04-154-2009 уровень звукового давления L в расчетных точках, определяется по формуле (7.8):

L = Lp –20 lg r + 10 lg Ф – (ar/1000 – 10 lg (

где: Lp – уровень звукового давления источника шума;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки;

Ф – фактор направленности источника шума; Ф = 1;

(a – затухание звука в атмосфере; (a = 6;

( - пространственный угол излучения звука; ( = 4 (.

Расчетные точки приняты в соответствии с ТКП 45-2.04-154-2008 на границе предлагаемой СЗЗ. Характеристика расчетных точек приведена в таблице 4.7.

В расчете учитывалась одновременная работа всех источников шума.

Результаты расчета эквивалентного уровня звука приводятся в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| № расчетной точки | Характеристика расчетной точки | Эквивалентный уровень звука в дневное время суток, дБА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная величина на улице | ДУ |
| Р.Т.1 | граница предлагаемой СЗЗ северное направление | 35,77 | 55* |
| Р.Т.2 | граница предлагаемой СЗЗ северо-восточное направление | 35,12 |  |
| Р.Т.3 | граница предлагаемой СЗЗ восточное направление | 40,20 |  |
| Р.Т.4 | граница предлагаемой СЗЗ восточное направление | 34,47 |  |
| Р.Т.5 | граница предлагаемой СЗЗ юго-восточное направление | 36,29 |  |
| Р.Т.6 | граница предлагаемой СЗЗ южное направление | 35,17 |  |
| Р.Т.7 | граница предлагаемой СЗЗ юго-западное направление | 42,20 |  |
| Р.Т.8 | граница предлагаемой СЗЗ юго-западное направление | 36,77 |  |
| Р.Т.10 | территория, прилегающая к территории проектируемого цеха | 28,60 |  |
| Р.Т.11 | территория, прилегающая к территории проектируемого цеха | 28,60 |  |
| Р.Т.12 | территория, прилегающая к территории проектируемого цеха | 28,60 |  |
| Р.Т.13 | территория, прилегающая к территории проектируемого цеха | 26,60 |  |
| Примечание: * - принято как для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам для дневного времени суток. |

Как видно из таблицы 4.7 уровень шума на всей расчетной площадке, во всех расчетных точках не превышает, установленного санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 15.

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что установленные границы санитарно-защитной зоны помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ "Березинский биосферный заповедник" в       д. Домжерицы по шумовому фактору достаточны.

Токоведущие части установок предприятия располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций.

Металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными экранами электромагнитных полей.

Предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как воздействие низкой значимости.

4.3 Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду рассматривается при проведении строительных работ и в период эксплуатации объекта.

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, в геоморфологическом отношении участок приурочен к моренной равнине, первоначальный рельеф которой изменен при застройке территории. Поверхность ровная, повсеместно спланирована насыпным грунтом.

Техногенные (искусственные) образования вскрыты повсеместно. Представлены насыпные грунты отвалами из песков различной крупности и супесей, с включением гравия и гальки до 10 %, строительного мусора (куски кирпича, и др.) до 2-5% и фрагментов растительного слоя. Сформированы при планировке территории.

Ниже под насыпными грунтами на глубине 1,3-1,8 м залегают супеси бурого цвета, с тонкими (1-3 мм) прослойками песка, с включением гравия и гальки до   10-15 %.

Водноледниковые подморенные отложения (f,lgIIsz) представлены песками мелкими и крупными желтыми, желто-бурыми водонасыщенными.

На территории площадки развит почвенно-растительный слой мощностью    0,1 м.

Воздействие на геологическую среду будет происходить в период строительства при проведении земляных работ, связанных с организацией рельефа, рытьем траншей и котлованов.

Проведение земляных работ носит временный характер, глубина разработки грунта не превышает 3 м.

Воздействие проектируемой деятельности во время строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости.

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории производства земляных работ.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Участок под строительство проектируемого помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции расположен в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» в д. Домжерицы Лепельского района Витебской области. Согласно акту выбора места размещения земельного участка для строительства от     24 ноября 2016 года, утвержденного председателем Лепельского районного исполнительного комитета Б.С. Ефремовым, данный участок расположен в охранной зоне особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник». Общая площадь земельного участка составляет 0,086 га. Изъятие сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда не предусматривается. Площадка свободна от застройки. Зеленые насаждения отсутствуют. Примыкающая улица имеет покрытие из асфальтобетона с обочинами. Пешеходные связи вдоль улицы отсутствуют. С северной и восточной стороны расположен мехдвор. С южной стороны – здание столярного цеха. С западной стороны – ул Центральная.

Воздействие на земельные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

– при строительстве;

– при эксплуатации.

Строительство проектируемых зданий и сооружений связано с воздействием на земельные ресурсы – нарушением грунтового покрова строительной техникой, нарушением грунтов при рытье траншей, котлованов под проектируемые сооружения, возможным загрязнением почв строительными и бытовыми отходами, горюче-смазочными материалами.

Размещение проектируемых объектов выполнено, исходя из максимального использования сложившейся застройки, инженерных сетей и автомобильных дорог.

Участок сформирован техногенными (искусственными) образованиями:  насыпные грунты отвалами из песков различной крупности и супесей, с включением гравия и гальки до 10 %, строительного мусора (куски кирпича, и др.) до 2-5% и фрагментов растительного слоя мощностью 0,1 м.

Участок имеет спокойный рельеф. В основу решения организации рельефа положен принцип максимального сохранения существующего положения с увязкой к  прилегающим улицам. Проектные уклоны выполнены согласно ТКП 45-3.03-227-2010  и составляют не менее 0,004 по твердым покрытиям и 0,005 для остальных типов покрытий по газону.

Мероприятиями по инженерной подготовке территории предусматривается снятие растительного грунта (201 м3) со складированием его во временный отвал и последующим использованием для озеленения территории (116 м3) и для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель (85 м3).

Проектом благоустройства территории предусматривается устройство пешеходных дорожек с покрытием из бетонной плитки. На свободной территории предусматривается устройство газонов с посевом трав по растительному слою.

Площадь участка в границах производства работ - 1207,50 м2. Площадь покрытия из бетонной плитки - 75,50 м2. Площадь покрытия проездов из цементобетона - 349,20 м2. Площадь озеленения  - 579,10 м2. Площадь застройки  - 112,90 м2.

При проведении строительных работ предусматривается оснащение строительных площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемого цеха воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

– при проведении строительных работ;

– при эксплуатации объекта;

– в аварийной ситуации.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие вредные воздействия:

– обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные работы;

– оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

– осуществление ремонта и обслуживания строительной техники на существующих станциях техобслуживания;

– исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

– после окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны быть убраны от строительного мусора.

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

Водоснабжение проектируемого цеха осуществляется от существующей  поселковой водопроводной сети.

Питание водой существующей водопроводной сети предусмотрено от трех существующих артезианских скважин дебитом 12 м3/час каждая, которые подают воду в водонапорную башню с баком емкостью бака 25 м3 и высотой ствола 25 м.

Вода используется на технологические (мойка оборудования и инвентаря) и хозяйственно-бытовые нужды работников. Расход воды составляет 3,33 м3/сут, 1,99 м3/ч.

Наружное пожаротушение осуществляется через пожарный гидрант, установленный в существующем колодце и расположен на расстоянии 33 м от здания.

Горячее водоснабжение - централизованное.

Для учета расхода холодной воды на вводе водопровода запроектирован водомерный узел  с крыльчатым водомером ф25 типа JS-35

Для учета расхода воды и тепла на потребности горячего водоснабжения предусмотрен узел учета тепла горячего водоснабжения УВГИ-1.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов и производственных сточных вод от технологичного оборудования предусмотрен самотеком в запроектированную дворовую сеть бытовой канализации с последующим отводом в поселковую сеть бытовой канализации.

Производственные сточные воды перед сбросом в сеть бытовой канализации проходят через жироуловитель.

Все сточные воды по существующим сетям канализации отводятся на существующие очистные сооружения.

Расход производственных сточных вод - 2,76 м3/сут, 1,21 м3/ч.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод – 0,57 м3/сут, 0,78 м3/ч.

Расширения существующих очистных сооружений с вводом в действие проектируемого цеха не требуется.

Отвод дождевых стоков с территории осуществляется проектным уклоном в сторону естественного понижения местности.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

4.6 Воздействие на растительный, животный мир, леса

Участок под строительство проектируемого помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции расположен на территории охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (д. Домжерицы Лепельского района Витебской области).

Изъятие сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда не предусматривается. Площадка свободна от застройки. Зеленые насаждения, в том числе занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, на площадке строительства отсутствуют.

Территория хоть и входит в состав охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник», однако является территорией, которая подвержена техногенным изменениям, так как участок под строительство расположен в д. Домжерицы. Ареалы обитания редких видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют.

Строительство и эксплуатация в определенной степени оказывает воздействие на окружающую среду. В процессе выполнения запланированных видов работ в результате действия непосредственных и опосредованных факторов будут происходить изменения во внешнем облике ландшафтов, видовом составе и структуре растительного покрова на самой территории строительства и сопредельных территориях. Наибольшим изменениям будут подвержены природные ландшафты и растительный покров в результате прямого воздействия при выполнении строительных работ.

В связи с отсутствием выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а также следующих базовых принципов:

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

– приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при строительстве и изменение в структуре образования отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (снос сооружений, сварочные, изоляционные и другие работы), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Организация хранения отходов, образующиеся в процессе производства строительных и демонтажных работ, на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З.

В процессе строительства предусматривается широкое применение строительной техники. Обслуживание спецтехники будет производиться на специализированных пунктах технического обслуживания. Отходы от обслуживания автотехники (отработанные масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные, свинцовые аккумуляторы) на строительной площадке не образуются.

В процессе эксплуатации проектируемого цеха образуются только отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код отхода – 9120400, неопасные отходы) в количестве 0,01 т/год.

Образующиеся отходы собираются раздельно по видам, классам опасности и другим признакам с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов, обезвреживания и экологически безопасного размещения.

Хранение отходов во временных местах производится с целью накопления их количества, необходимого для перевозки одной транспортной единицей.

Все места временного хранения производственных отходов являются санкционированными.

Использование или обезвреживание отходов осуществляется согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления этой деятельности.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не ожидается.

4.8 Оценка социально-экономических последствий реализации              планируемой деятельности

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития района и реализации социальных программ:

– повышение результативности экономической деятельности в районе;

– повышение уровня занятости населения региона;

– повышение уровня доходов населения и увеличение покупательской способности и уровня жизни;

– увеличение инвестиционной активности в регионе.

4.9 Оценка последствий возможных проектных и запроектных                        аварийных ситуаций

При соблюдении правил техники безопасности, производственной санитарии и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя аварийные ситуации в проектируемом цеху не прогнозируются.

Расстановка технологического оборудования выполнена в соответствии с нормативными значениями площадей для обеспечения обслуживания оборудования, габаритами проходов, что также предотвращает возможности аварийных ситуаций.

На основании расчетов категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474-2013 в разделах проекта архитектурно-строительный, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение и электросиловое оборудование предусмотрены технические решения по исключению чрезвычайных ситуаций.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

В проектируемом цеху не используются ЛВЖ и ГЖ, не происходит процессов, связанных с возможным выделением в атмосферу пожаровзрывоопасных и токсических веществ. Взрывоопасные зоны в границах проектирования отсутствуют. При соблюдении мероприятий, перечисленных в разделе 5, аварийные ситуации на территории проектируемого цеха не прогнозируются.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных               неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

Для защиты окружающей среды предусматривается установка холодильного оборудования, работающего на хладагенте фреон R507А. Фреон R507 является смесовым хладагентом, состоящим из R125 – 50 %, R134а – 50 % и имеет показатель степени разрушения озонового слоя ODP=0 (потенциал, принятый за единицу, соответствует озоноразрушающей способности хладона R11), потенциал глобального потепления GWP=3800 (относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет (GWP100)).

Использование автономных холодильных систем охлаждения сокращает возможные выбросы хладагента в окружающую среду, поскольку объемы фреона замкнуты в пределах своей системы.

Дополнительные мероприятия по предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются, так как выбросы от проектируемых источников незначительны и не окажут существенного воздействия на состояние окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных               неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

Проектом необходимо предусмотреть порядок обращения со всеми образующимися отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов.

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных местах хранения отходов. Способ временного хранения отходов определяется классом опасности отхода и агрегатным состоянием.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия:

– системы отведения, сбора, очистки сточных вод;

– прокладка подземных сетей водоснабжения и канализации выполнена с учетом нормативных требований по заложению в зависимости от глубины промерзания;

– для исключения заиливания канализационных сетей предусматривается прокладка с уклонами не менее нормативных;

– проведение испытаний трубопроводов на плотность и герметичность;

– выполнение герметичной системы канализации (трубопроводы, колодцы) промстоков из материалов, стойких к веществам, которые попадают в нее при эксплуатации и авариях;

– антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных               неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и предусматривается:

– строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

– соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

– оснащение территории строительства (в период строительства) и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; раздельный сбор отходов по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости;

– своевременное использование, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов.

Вышеизложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, направлены также на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность.

Мероприятия по предотвращению взрывов и взрывозащите                   производственного оборудования, зданий, сооружений и технологических процессов предприятия

В проектируемом цеху не используются ЛВЖ и ГЖ, не происходит процессов, связанных с возможным выделением в атмосферу пожаровзрывоопасных и токсических веществ. Взрывоопасные зоны в границах проектирования отсутствуют.

6 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Согласно «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду», утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9, предприятие в зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую среду должно осуществлять наблюдения за следующими объектами:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

- сбросы сточных вод в водные объекты;

- поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод;

- подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения;

- земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Перечень контролируемых веществ, нормативы допустимых выбросов (ДВ) и периодичность наблюдений определяются территориальными органами Минприроды Республики Беларусь для каждого конкретного источника на предприятии с учетом специфики производства и предполагаемого уровня вредного воздействия на атмосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от технологического оборудования проектируемого цеха отсутствуют. Приземные концентрации загрязняющих веществ останутся на уровне фоновых.

Производственные сточные воды перед сбросом в существующую систему канализации проходят очистку в жироуловителе и далее направляются совместно с остальными сточными водами на существующие очистные сооружения. Сброс сточных вод от проектируемого цеха в водные объекты отсутствует.

Образующиеся отходы собираются раздельно по видам, классам опасности и другим признакам с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов, обезвреживания и экологически безопасного размещения.

Хранение отходов во временных местах производится с целью накопления их количества, необходимого для перевозки одной транспортной единицей.

Все места временного хранения производственных отходов являются санкционированными.

Использование или обезвреживание отходов осуществляется согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления этой деятельности.

Из сказанного вые можно сделать вывод, что организация локального мониторинга на предприятии не требуется и не является необходимой.

7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности приводятся в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Область воздействия | Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- | --- |
| Земельные ресурсы | Территория хоть и входит в состав охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник», однако является территорией, которая подвержена техногенным изменениям, так как участок под строительство расположен в населенном пункте - д. Домжерицы. Изъятие сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда не предусматривается. Зеленые насаждения, в том числе занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, на площадке строительства отсутствуют. Ареалы обитания редких видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. | Дополнительный отвод территории входит в состав охранной зоны особо охраняемых природных территорий ГПУ «Березинский биосферный заповедник» |
| Атмосферный воздух | - | Незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (не оказывает значимого воздействия на окружающую среду) |
| Поверхностные и подземные воды | - | Увеличение водопотребления и водоотведения (не оказывает значимого воздействия на окружающую среду) |
| Социальная сфера | Подготовка и вовлечение в трудовую деятельность дополнительного контингента. Дополнительные возможности для перспективного развития района и реализации социальных программ | - |

8 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ                            ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям строительства помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ "Березинский биосферный заповедник" в д. Домжерицы, а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействие на геологическую среду будет происходить во время строительства при проведении земляных и планировочных работ. Воздействие во время строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемых зданий и сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при проведении строительных работ происходит путем загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, автотранспорта. Воздействие от этих источников на атмосферу носит временный характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

Анализ полученных результатов расчета рассеивания показал, что после ввода проектируемого цеха максимальные приземные концентрации вредных веществ и их суммаций на границе санитарно-защитной зоны и на прилегающей территории практически не изменятся и останутся на уровне фоновых. Превышений ПДК по всем вредным веществам и суммациям не наблюдается.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Ожидаемое увеличение выбросов загрязняющих веществ при вводе в эксплуатацию проектируемого цеха составит 0,01279 т/год.

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым условием при этом является организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля за технологическим оборудованием, осуществлением технологических процессов и возможными источниками выбросов загрязняющих веществ.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Водоснабжение проектируемого цеха осуществляется от трех существующих артезианских скважин дебитом 12 м3/час каждая.

Вода используется на технологические и хозяйственно-бытовые нужды работников. Расход воды составляет 3,33 м3/сут, 1,99 м3/ч.

Горячее водоснабжение - централизованное.

Расширения существующих водозаборов с вводом проектируемого цеха не требуется.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов и производственных сточных вод от технологичного оборудования предусмотрен самотеком в запроектированную дворовую сеть бытовой канализации с последующим отводом в поселковую сеть бытовой канализации.

Производственные сточные воды перед сбросом в сеть бытовой канализации проходят через жироуловитель.

Все сточные воды по существующим сетям канализации отводятся на существующие очистные сооружения.

Расход производственных сточных вод - 2,76 м3/сут, 1,21 м3/ч.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод – 0,57 м3/сут, 0,78 м3/ч.

Расширения существующих очистных сооружений с вводом в действие проектируемого цеха не требуется.

Отвод дождевых стоков с территории осуществляется проектным уклоном в сторону естественного понижения местности.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

В процессе эксплуатации проектируемого цеха образуются только отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код отхода – 9120400, неопасные отходы) в количестве 0,01 т/год.

Образующиеся отходы собираются раздельно по видам, классам опасности и другим признакам с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов, обезвреживания и экологически безопасного размещения.

Использование или обезвреживание отходов осуществляется согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления этой деятельности.

При выполнении всех технологических норм и решений существенного негативного воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов не ожидается.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития района и реализации социальных программ.

Реализация проектных решений не окажет существенного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, при реализации проектных решений, при реализации предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента Республики Беларусь от 09.02.2012 № 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий»

2 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2015 г. – Мн.: Бел НИЦ «Экология», 2016

3 Природопользование. Сборник научных трудов. Выпуск 15. Национальная академия наук Беларуси. Институт природопользования. Минск, 2009

4 Почвоведение и агрохимия № 2 (49) Почва как объект охраны природных комплексов Беларуси. Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь. 2012

5 Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях для объекта: «Строительство помещения по первичной обработке и хранению дикорастущей продукции в ГПУ "Березинский биосферный заповедник"» – Минск, ООО «СоТеП Энерго», 2016

6 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2012 г. – Мн.: Бел НИЦ «Экология», 2013

7 Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень, 2012 г. Под общей редакцией академика НАН Беларуси В. Ф. Логинова. – Мн., 2013

8 Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь (январь-декабрь 2016). Национальный статистический комитет Республики Беларусь. –Мн., 2017

9 Решение Борисовского районного совета депутатов № 117 от 19.09.2011 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Борисовского района на 2011 - 2015 годы»

Приложение А к 34.02/16-ОВОС

на 2 листах

Приложение А к 34.02/16-ОВОС

лист 2 из 2

Приложение Б  генплан с ИЗА

Приложение В

на 6 листах

Приложение В

лист 2 из 6

Приложение В

лист 3 из 6

Приложение В

лист 4 из 6

Приложение В

лист 5 из 6

Приложение В

лист 6 из 6